交城县杜家庄飞翔铸造厂

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：交城县杜家庄飞翔铸造厂

二零一九年六月

表一

| 建设项目名称 | 交城县杜家庄飞翔铸造厂 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 交城县杜家庄飞翔铸造厂 |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 吕梁市交城县天宁镇杜家庄村 |
| 主要产品名称 | 铸钢件 |
| 设计生产能力 | 年产2000吨铸钢件 |
| 实际生产能力 | 年产2000吨铸钢件 |
| 建设项目环评时间 | 2006年12月 | 开工建设时间 | 2005年4月 |
| 调试时间 | 2005年8月 | 验收现场监测时间 | 2019年6月1日～6月2日 |
| 环评报告表 审批部门 | 交城县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 已编制建设项目环境影响登记表 |
| 环保设施 设计单位 | 山西省铸造协会工程技术组 | 环保设施 施工单位 | 交城县杜家庄飞翔铸造厂 |
| 投资总概算 | 10万元 | 环保投资 总概算 | 2万元 | 比例 | 20% |
| 实际总概算 | 230万元 | 环保投资 | 39万元 | 比例 | 16.96% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）； 2、《建设项目竣工发环境保护验收管理办法》（环境保护部令第16号修正，2010.12）； 3、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10）； 4、《关于印发<建设项目竣工环境保护验收申请>的通知》（环办[2010]62号，2010.5）； 5、《关于印发<山西省环境保护厅建设项目“三同时”监督检查和竣工环境保护验收管理规程>的通知》（晋环发[2010]332号，2010.9）； 6、《山西省环境保护厅关于进一步简化环境影响评价工作和竣工验收监测报告程序及内容的通知》（晋环发[2013]86号，2013.11）； 7、《关于加快推进建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（晋环发[2014]180号，2014.12）； 8、《山西省环境保护厅关于推进建设项目竣工环保验收清理整顿工作的指导意见》（晋环发[2015]88号，2015.6）； 9、交城县杜家庄飞翔铸造厂建设项目环境影响登记表； 10、环保部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）； 11、环保部《关于进一步做好环保违法违规建设项目清理工作的通知》（环办环监[2016]46号）； 12、生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收指南 污染影响类》的公告（公告2018年第9号，2018年5月15日）； 13、山西省环境保护厅《关于关于推进建设项目竣工环保验收清理整改工作的补充指导意见》（晋环许可函[2016]22号）； 14、山西省环境保护厅《关于加强建设项目环境保护验收与排污许可衔接管理工作的通知》（晋环许可[2016]2号）； 15、山西省人民政府办公厅《转发省环保厅关于加快推进环保违法违规建设项目清理整改工作方案的通知》（晋政办发[2016]5号）； 16、交城县杜家庄飞翔铸造厂排污许可证，证号为： 911411227701396319001P，有效期为：自2018年11月08日至2019年12月31日止。 |
| 验收监测评价标准、 标号、级别、限值 | 环境要素 | 污染源 | 标准名称、标准号、级别 | 污染物 | 标准值 |
|  | 废气 | 熔炼、出钢、混砂、打磨、浇铸、抛丸、落砂 | 《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2-2017） 单位：mg/m3 | 颗粒物 | 15 |
|  |  | 无组织 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m3 | 颗粒物 | 1.0 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 | 噪声 | 昼间60.0 夜间50.0 单位：dB（A） |
|  | 固废 | 铸件残次品、冒口、毛边料、除尘器收集颗粒物、废砂、废铁渣 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001，2013年修订） | -- | -- |
|  |  | 废机油 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年环保部36号修改单的相关要求 | -- | -- |

表二

工程建设内容： 1、本工程建设情况 交城县杜家庄飞翔铸造厂建设内容为：铸造车间、库房及办公用房等，形成年产2000吨铸钢件生产线。 建设项目工程内容组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别 名称 实际建设内容 主体工程 铸造车间 建筑面积800m2，1层，设置于厂区东侧，内设0.75t/h中频炉1台、浇铸区、落砂区域、打磨区、抛丸机1台、电退火炉等 辅助工程 办公用房 占地面积140m2（28m×5m），1层，砖混结构，设置在厂区西 公用工程 供水 用水依托交城县供水管网 排水 生产使用冷却水循环使用，不外排；生活污水设置旱厕 供暖 车间不采暖，办公用房采用电暖气供暖 供电 接自周边供电系统 环 保 工 程 大气防治 工程 中频炉熔炼、出钢 设置旋转集尘罩 统一设置布袋除尘器处理，15m高排气筒 浇铸 设置1个移动集尘罩 混砂 设置集尘罩 打磨 设置集尘罩 落砂 设置集尘罩 统一设置布袋除尘器处理 通过1根15m高排气筒排放 抛丸 集尘管接入 车间无组织粉尘 设置移动喷雾机定期抑尘 废水防治 工程 生产使用冷却水循环使用，不外排；生活污水设置旱厕 噪声 设备噪声 置于厂房内，采取隔声、消声、基础减震等措施 固废防治 工程 除尘灰 外售用作建筑材料 铸件残次品、冒口、毛边料 收集后返回生产系统使用 废砂 外售用作建筑材料 废机油 集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由文水县兴盛新能源有限公司处置 生活垃圾 设置垃圾桶统一收集，交由环卫部门处置 2、主要生产设备 主要生产设备见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 备注 1 中频炉 0.75t/h 1 台 熔炼工序 2 钢水包 0.6t 1 台 3 混砂机 1.5m 1 台 砂处理工序 4 砂轮机 / 1 台 打磨工序 5 抛丸机 23kw 1 台 抛丸工序 6 行车 2t 2 台 / 7 行车 3t 2 台 / 8 冷却塔 60m3/h 2 台 冷却工序 9 电退火炉 / 1 台 退火工序 3、总平面布置情况 本项目位于吕梁市交城县天宁镇杜家庄村，设置一条铸钢生产线，厂区东侧为铸造车间，内设0.75t/h中频炉1台、浇铸区、落砂区域、打磨区、抛丸机1台等；厂区西侧为办公区，为办公室及职工临时休息室。 本项目总平面布置示意图见附图5。 4、环保投资 实际本项目总投资230万元，其中，环保投资为39万元，占总投资的16.96%，环保投资见表2-3。 表2-3 环保投资一览表 分类 排放源 污染物 现有污染治理措施 环保投资 大 气 中频炉熔炼、出钢 粉尘 设置旋转集尘罩 统一设置布袋除尘器处理，15m高排气筒 18.9 浇铸 粉尘 设置1个移动集尘罩 混砂 粉尘 设置集尘罩 打磨 粉尘 设置集尘罩 7.4 落砂 粉尘 设置集尘罩 统一设置布袋除尘器处理 通过1根15m高排气筒排放 抛丸 粉尘 集尘管接入 车间无组织粉尘 粉尘 设置移动喷雾机定期抑尘 3 水 职工生活 生活污水 厂区设置旱厕 / 固 废 除尘器 除尘灰 外售用作建筑材料 / 浇铸 铸件残次品、冒口、毛边料 收集后返回生产系统使用 / 浇铸 废砂 外售用作建筑材料 / 生产设备 废机油 集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由文水县兴盛新能源有限公司 3 职工生活 生活垃圾 设置垃圾桶统一收集，交由环卫部门处置 0.7 噪声 生产设备 噪声 置于厂房内，采取隔声、消声、基础减震等措施 4 生态 绿化面积为100m2 2 合计 39 5、工程变更情况 根据环保部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。 本项目的性质、规模、地点、生产工艺均未发生变化，不属于“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中一项或一项以上发生重大变动”。因此，确定本项目未发生重大变动。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗 本项目原辅材料消耗见表2-4。 表2-4 原辅材料消耗一览表 序号 名称 用量(t/a) 来源 1 生铁 1500 外购 2 废钢 700 外购 3 粘土砂 100 外购 2、给排水 ①给水水源 本项目用水由交城县自来水公司提供。本项目运营后用水包括生产用水和生活用水。 ②给水系统 本项目用水单元包括生产用水、生活用水、绿化用水。 a、生产用水 中频电炉炉体冷却循环水量为60m3，蒸发量按循环水量的1.5%计，则中频炉冷却水蒸发量为0.9m3/d，因此中频炉烟气冷却循环水补水为0.9m3/d。 b、生活用水 生活用水主要是职工日常生活用水。 本项目定员10人，大多为附近村庄村民，不在厂内食宿，日常生活用水：30L/人·天，则每天日常生活用水量为0.3m3/d。 c、绿化用水 绿化用水量按0.28m3/m2·a计，绿化面积100m2，年用水量为28m3/a，非采暖期按210d计，则用水量为0.13m3/d； ③排水工程 a、办公生活废水 生活污水厂区设置旱厕。 b、生产废水 生产过程中无废水外排。 全厂用排水计算见表2-5，全厂用水平衡图见图2-1。 表2-5 全厂用水量表 序号 名称 规模 用水标准 新鲜用水量 (m3/d) 回用水量 (m3/d) 废水产生量 (m3/d) 废水回用量 (m3/d) 备注 1 日常生活用水 10人 30L/人·d 0.3 0 0.24 0.24 2 循环水池 / / 0.9 0 0 0 循环使用 3 绿化 100m2 0.28m3/m2·a 0.13 0 0 0 非采暖期210d 合计 / / 1.33 0 0.24 0.24 非采暖期 / / 1.2 0 0.24 0.24 采暖期 图2-1 本项目水平衡图 m3/d

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 工艺流程及产污环节见图2-2。 G：废气 W：废水 S：固体废物 Z：噪声 图2-2 工艺流程及产污环节图 生产流程简述： （1）熔化 熔化保温用1台0.75t/h中频熔炼炉，中频炉采用电加热，为清洁能源，运行过程中不会有燃料废气产生。中频炉运行过程中需对炉体进行冷却。 （2）造型 本项目使用粘土进行人工造型。 （3）浇铸、自然冷却 中频电炉熔化好的铁水由出铁口将铁水排入铁水包中，由人工挑去表面浮渣，由行车和电葫芦送入造型进行“浇铸工序”。浇铸工人将合格铁水由“浇口”注入铸型，借助重力冲满铸型，浇铸后在生产线上自然冷却。 （4）落砂 浇铸完成后进入落砂区落砂。 （5）抛丸 落砂后的铸件进抛丸机清理，本工序采用抛丸机进行铸件清理。本项目采用1台抛丸机，在清理室中加入规定数量的工件，利用高速回转的叶轮，将弹丸抛向室体内的铸件上，撞击铸件表面，使其表面的砂粒、毛刺、毛边和灰渣被清除。运行时的含尘气体由风机送入袋式除尘系统进行除尘处理。 （6）打磨 对抛丸后铸件进行打磨处理。 （7）退火 打磨后的铸件经人工外形检验后，进入电退火炉，进行退火工序。 （8）成品入库 合格的产品包装入库。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、施工期主要环境问题及环保措施 该项目编制建设项目环境影响登记表，根据现场踏勘，施工期环境影响已全部结束，目前场地内无遗留固废及不存在其他遗留环境问题。 2、运营期主要环境问题及环保措施 本工程采取的环境保护措施详见表3-1。 表3-1 项目实际采取的环保措施一览表 内容 类型 时段 污染源 污染物 环保措施情况 环境空气 运营期 中频炉熔炼、出钢 粉尘 设置旋转集尘罩 统一设置布袋除尘器处理，15m高排气筒 浇铸 粉尘 设置1个移动集尘罩 混砂 粉尘 设置集尘罩 打磨 粉尘 设置集尘罩 落砂 粉尘 设置集尘罩 统一设置布袋除尘器处理 通过1根15m高排气筒排放 抛丸 粉尘 集尘管接入 车间 粉尘 设置移动喷雾机定期抑尘 废水 运营期 废水 SS、COD、BOD 生产使用冷却水循环使用，不外排；生活污水设置旱厕 噪声 运营期 设备 噪声 置于厂房内，采取隔声、消声、基础减震等措施 固废 运营期 布袋除尘器 除尘灰 外售用作建筑材料 铸造工序 铸件残次品、冒口、毛边料 收集后返回生产系统使用 落砂 废砂 外售用作建筑材料 废机油 废机油 集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由文水县兴盛新能源有限公司 职工生活 生活垃圾 设置垃圾桶统一收集，交由环卫部门处置 3、废气处理流程及废气监测点位图见图3-1和图3-2。 图3-1 抛丸、落砂机废气处理流程及废气监测点位图 图3-1 熔炼、出钢、混砂、打磨、浇铸废气处理流程及废气监测点位图 4、噪声监测点位见图3-3。 表3-3 噪声监测点位图

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评情况 交城县杜家庄飞翔铸造厂于2006年12月5日填报了“建设项目环境影响登记表”。 2、排污许可证 交城县杜家庄飞翔铸造厂已取得排污许可证，证号为：911411227701396319001P，有效期为：自2018年11月08日至2019年12月31日止。

表五

验收监测质量保证及质量控制 为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，依据环保总局《环境监测质量管理规定》（环发〔2006〕114号）、《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行》（HJ/T 373-2007）的有关规定，我公司对监测全程序进行质量控制： 1、现场监测质量保证 有组织废气 （1）有组织废气严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定》（HJ 836-2017）等技术文件的要求进行采样点位的布设。 （2）监测应在主体工程运行稳定、生产设备处于正常工况、且环保设施运行正常的条件下进行，测定时，必须有专人监督工况，并在厂方配合下进行，以便取得有代表性的样品。 （3）采样仪器在进入现场采样前应检查每台测试仪器功能是否正常，采样系统进行漏气检查；对流量进行校准，并做好校准记录。 （4）颗粒物要保证等速采样，原则上每点采样时间不少于3min，各点采样时间应相符，或每台锅炉测定时所采集样品累计的总气量不少于1m3,每次采样，至少采集3个样品，取其平均值。 （5）采样前后应重复测定废气流速，当采样前后流速变化大于20％时，样品作废，应重新采样。 （6）采样头（滤筒、滤膜）的称量应在恒温、恒湿天平室中进行，保持采样前和采样后称量条件一致。 （7）低浓度颗粒物测定，采样前后，放置、安装、取出、标记转移采样部件时应戴无粉末、抗静电的一次性手套。 无组织废气 （1）无组织废气严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）的有关规定要求进行采样点位的布设。 （2）采样前对采样系统的气密性进行认真检查，确认无漏气现象后方可进行采样。 （3）采样前对每台采样器进行流量计校准工作，流量误差应不大于5％，采样时流量应稳定。 噪声 （1）厂界噪声的测量按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的国家标准方法进行，测点选在工业企业厂界外1米、高度1.2米以上。 （2）每次测量前、后必须在测量现场进行声学校准，其前、后示值偏差不得大于0.5dB，否则测量结果无效。 （3）测量应在无雨雪、无雷电天气、风速为5米/秒以下进行。 2、实验室质量控制 （1）采样头（滤筒、滤膜）的称量应在恒温、恒湿天平室中进行，保持采样前和采样后称量条件一致。 （2）称量空白和样品滤筒（膜）时，同时称量两个标准滤筒（膜），称量样品滤筒（膜）时，至少称量两个现场空白滤筒（膜）。 （3）低浓度颗粒物测定，采样前后，放置、安装、取出、标记转移采样部件时应戴无粉末、抗静电的一次性手套。 3、样品交接和其它相关要求 （1）现场监测及实验室分析技术人员全部持证上岗，上岗证号见监测报告（附件5）； （2）监测分析仪器必须经计量部门检定合格，且在有效期内。 （3）采样点的设置及采样频率按监测方案进行，同时做好采样记录并记录采样时的情况，若有偏离监测方案或有关采样技术规定时要加以说明。 （4）现场采样和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。 （5）采集到的样品经交接双方检查无误后，签字验收，并在规定时间内分析完毕。 （6）质量监督员应确保采样、分析及数据处理过程质量保证措施的落实和执行。 （7）监测数据及报告经“三校”、“三审”后报出。 4、质控结果 在监测前对现场采样仪器进行校准，校准结果见5-1—5-2。 表5-1 无组织实验室分析质量控制结果 标准滤膜号 原始质量（g） 现质量（g） 误差（g） 误差范围（g） B00016 0.4297 0.4298 +0.0001 ±0.0005 B00017 0.4291 0.4292 +0.0001 ±0.0005 备注 监测项目质控分析结果合格 表5-2 监测仪器校准结果 仪器名称 及型号 仪器编号 流量校准L/min 测试前 校准值 测试后 校准值 标准数值 及允差 校准 结果 自动烟尘测试仪3012H新08 LYCDQ-05 流量 L/min 20 20.1 20.2 <5% 合格 30 30.1 30.1 <5% 合格 40 40.2 40.1 <5% 合格 50 50.3 50.2 <5% 合格 环境空气颗粒物 综合采样器 ZR-3920 LYCDQ-15/01 尘路：100.0 101.5 102.0 <5% 合格 LYCDQ-15/02 尘路：100.0 101.0 102.0 <5% 合格 LYCDQ-15/03 尘路：100.0 100.5 100.5 <5% 合格 LYCDQ-15/04 尘路：100.0 100.5 101.5 <5% 合格 LYCDQ-15/05 尘路：100.0 99.5 101.0 <5% 合格 多功能声级计 AWA5688 LYCZS-07 声学校准dB 94.0 93.8 93.9 ±0.5 dB 合格

表六

验收监测内容： 1、大气污染源监测 （1）有组织废气 该项目大气污染源监测点位及监测项目见表6-1。 表6-1 大气污染源监测点位、项目、频次一览表 类别 监测点位布置 监测项目 监测频次 有组织废气 抛丸、落砂废气除尘器进、出口 颗粒物 连续监测2天，每天3次。 熔炼、出钢、混砂、打磨、浇铸废气除尘器进、出口 （2）无组织废气 无组织排放大气污染源监测见表6-2，布点图见图6-1。 表6-2 无组织大气污染源监测点位、项目、频次一览表 类别 布点位置 监测项目 监测频次 无组织废气 上风向布设1个参照点， 下风向布设4个监控点。 颗粒物 连续监测2天， 每天3次 图6-1 无组织监测布点图 2、噪声监测 噪声监测布点情况见表6-3，布点图见图6-2。 表6-3 噪声监测点位、项目、频次一览表 类别 布点位置 监测项目 监测频次 厂界噪声 厂界四周 布设4个监测点 Leq、L10、L50、L90 连续监测2天， 昼夜各1次 图6-2 噪声监测布点图

表七

验收监测期间生产工况记录： 在监测期间生产工况符合验收条件，即全厂生产负荷达到75%以上，我公司的监测人员详细记录了运行产量，具体情况见表7-1。 表7-1 监测期间全厂生产负荷统计表 日期 2019年6月1日 2019年6月2日 设计能力（t/d） 6 6 日生产量(t/d） 5.5 5.5 负荷(%) 91.67% 91.67% 从以上表中可以看出，监测期间全厂生产负荷满足竣工验收监测工况的要求

验收监测结果： 1、废气监测结果 1）固定源废气监测结果 颗粒物处理装置监测结果见表7-2和7-3。 表7-2 抛丸、落砂废气监测结果 监测点位 监测 时间 频次 颗粒物 除尘效率% 标态排气量 (Nm3/h) 浓度 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 抛丸、落砂机 除尘器出口 2019.6.1 1 6250 9.9 0.062 91.1 2 6274 10.0 0.063 91.2 3 6263 11.0 0.069 90.2 2019.6.2 1 6296 11.0 0.069 90.6 2 6299 11.8 0.075 89.4 3 6293 12.0 0.076 89.2 平均值 6279 11.0 0.069 90.3 标准值 --- 15 --- --- 抛丸、落砂产生的颗粒物排放浓度11.0mg/m3，低于15mg/m3，满足《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2-2017）标准要求，15mg/m3，达标率为100%。 表7-3 熔炼、出钢、混砂、打磨、浇铸废气监测结果 监测 点位 监测 时间 频次 标态排气量Nm3/h 颗粒物 除尘效率% 实测浓度mg/m3 排放速率kg/h 进口 出口 进口 出口 进口 出口 熔炼、出钢、混砂、打磨、浇铸废气 除尘器 2019.6.1 1 21213 23459 112 8.0 2.37 0.187 92.1 2 21093 23430 124 6.9 2.62 0.161 93.9 3 20799 22929 112 7.4 2.33 0.170 92.7 2019.6.2 1 20849 23324 117 6.9 2.43 0.160 93.4 2 20790 23374 109 7.5 2.27 0.175 92.3 3 20615 23270 114 7.7 2.35 0.179 92.4 平均值 20893 23298 115 7.4 2.40 0.172 92.8 标准值 --- --- --- 15 --- --- --- 熔炼、出钢、混砂、打磨、浇铸产生的颗粒物排放浓度7.4mg/m3，低于15mg/m3，满足《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2-2017）标准要求，15mg/m3，达标率为100%。 2）无组织废气监测结果 无组织废气监测结果见表7-4。 表7-4 无组织废气验收监测结果一览表 监测 时间 颗粒物 2019.6.1 频次 点位 1次 2次 3次 参照点1 0.050 0.033 0.050 监控点2 0.083 0.100 0.134 监控点3 0.134 0.117 0.150 监控点4 0.100 0.184 0.167 监控点5 0.167 0.217 0.134 浓度最大值 0.167 0.217 0.167 2019.6.2 参照点1 0.067 0.033 0.050 监控点2 0.167 0.184 0.200 监控点3 0.200 0.217 0.184 监控点4 0.217 0.234 0.200 监控点5 0.234 0.250 0.217 浓度最大值 0.234 0.250 0.217 标准值 1.0 由监测结果可知：监控点最大值为0.250mg/m3，监测数满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求，即无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。 2、噪声监测结果 噪声监测结果见表7-5。 表7-5 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测时段 昼间 夜间 监测 日期 测点 编号 测点 名称 L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 Leq 2019.6.1 1# 厂界东 59.2 57.2 55.8 57.5 51.6 47.2 45.0 48.6 2# 厂界南 59.4 56.2 53.0 56.8 49.8 47.0 45.0 47.6 3# 厂界西 57.8 55.4 52.2 55.7 48.0 46.4 44.4 46.7 4# 厂界北 58.4 55.6 53.0 56.2 49.8 46.8 44.6 47.4 气象条件 天气：晴 风速：1.1m/s 天气：晴 风速：1.5m/s 2019.6.2 1# 厂界东 59.8 57.0 53.0 57.7 51.4 47.8 40.8 49.0 2# 厂界南 59.0 56.0 52.8 56.7 49.2 47.2 45.2 47.5 3# 厂界西 56.8 55.0 51.8 55.4 48.4 45.8 43.8 46.4 4# 厂界北 59.4 56.0 50.8 56.5 49.6 46.8 44.4 47.3 气象条件 天气：晴 风速：1.6m/s 天气：晴 风速：1.0m/s 由监测结果可知：监测期间厂界昼间噪声测值范围为55.4~57.7dB（A），夜间噪声测值范围为46.4~49.0dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准昼间60.0dB（A）、夜间50.0dB（A）的限值要求。监测指标达标率为100%。 污染物排放总量核算 根据本次验收现场踏勘调查情况及监测结果，污染物排放总量分析见表7-6。 表7-6 污染物排放总量统计结果表 项目 生产工序 排放速率（kg/h） 年运行 小时（h） 污染物年排放量（t/a） 监测工况 合计（100% 工况）（t/a） 颗粒物 抛丸、落砂机 0.069 5280 0.36 91.67% 0.39 颗粒物 熔炼、出钢、混砂、打磨、浇铸废气 0.172 5280 0.91 91.67% 0.99 项目验收监测结果表明，本项目正常生产时颗粒物排放量为1.38t/a。

表八

验收监测结论： 通过对交城县杜家庄飞翔铸造厂竣工环保验收监测和现场检查，经综合分析与评价得出结论如下： （1）交城县杜家庄飞翔铸造厂在工程建设中，注重环保工程的建设，应建的环保设施基本建成，运行管理情况良好。 （2）公司建立了完善的环境保护管理机构，制定了较全面的环境保护管理制度， 并将环境管理纳入企业生产管理和经济考核体系，经现场调查，执行情况较好。 （3）经监测，抛丸、落砂产生的颗粒物排放浓度11.0mg/m3，满足《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2-2017）标准要求，15mg/m3，达标率为100%。 熔炼、出钢、混砂、打磨、浇铸产生的颗粒物排放浓度7.4mg/m3，满足《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2-2017）标准要求，15mg/m3，达标率为100%。 经监测，厂界无组织颗粒物监控点最大值为0.250mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求，即无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，无组织颗粒物排放达标率为100%。 经监测，监测期间厂界昼间噪声测值范围为55.4~57.7dB（A），夜间噪声测值范围为46.4~49.0dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准昼间60.0dB（A）、夜间50.0dB（A）的限值要求。监测指标达标率为100%。 由监测结果可知，本项目产生污染物可以达标排放，不会加重对区域环境的影响，固体废物合理处置，因此项目的建设正式生产后不会恶化区域环境质量。 本项目在建设过程中执行了环境影响评价制度，环境保护手续齐全，配套相应污染防治措施，工程基本具备验收条件，同意项目予以环境保护验收。 建议： （1）加强日常环境管理，及时更新、维修厂房内设备等。加强环保机构建设，做好环境管理人员培训工作，提高企业自我监督、管理能力。 （2）加强废气处理设施的运行管理，保证颗粒物排气筒外排浓度、无组织排放浓度达到环保要求。

附图：

附图1：地理位置图

附图2：地表水系图

附图3：交城县饮用水源地保护区划分图

附图4：交通位置图

附图5：厂区平面布置图

附件：

附件1：环境影响登记表

附件2：营业执照

附件3：排污许可证

附件4：监测报告

附件5：危废处置协议

附表：

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

# Text boxes

生活用水

0.06

0.3

0.24

旱厕

循环水池

0.9

0.9

60

新鲜水

1.33非采暖期

1.2采暖期

中频炉

绿化用水

0.13

0.13

非采暖期

熔炼、出钢、混砂、打磨、浇铸除尘器

北

北