中国石化销售有限公司山西吕梁交城西街加油站（原中国石油化工股份有限公司山西吕梁交城石油分公司西街加油站【折合容量120m3】）建设项目

竣工环境保护验收监测报告表

项目名称：中国石化销售有限公司山西吕梁交城西街加油站建设项目

编制单位：中国石化销售有限公司山西吕梁交城西街加油站

二〇一九年十月

建设单位法人代表:	    张红星

编制单位法人代表:	    王毅刚

项  目  负  责  人:    宋海燕

填  表  人：           宋海燕

建设单位  （盖章）编制单位    （盖章）

电话:           电话:

传真:           传真:

邮编:           邮编:

地址:           地址:

| 一、项目概况一览表 |
| --- |
| 建设项目名称 | 中国石化销售有限公司山西吕梁交城西街加油站建设项目 |
| 建设单位名称 | 中国石化销售有限公司山西吕梁交城西街加油站 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设地点 | 山西省交城县西街街 |
| 主要产品名称 | 机动车燃油（零售） |
| 设计生产能力 | 罐容150m3，年销售汽油3100t，柴油167t |
| 实际生产能力 | 罐容150m3，年销售汽油3100t，柴油167t |
| 建设项目环评时间 | 2010年6月 | 开工建设时间 | 2000年4月 |
| 调试时间 | 2001年2月 | 验收现场监测时间 | 2019年1月19日-20日 |
| 环评报告表 审批部门 | 吕梁市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 国家环境保护总局 |
| 环保设施设计单位 | - | 环保设施施工单位 |  |
| 投资总概算 | 272.8万元 | 环保投资总概算 | 18.5万元 | 比例 | 6.78% |
| 实际总概算 | 308.1万元 | 环保投资总概算 | 53.8万元 | 比例 | 17.5% |
| 验收监测依据 | 法规依据 1、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改＜建设项目环境保护管理条例＞的决定》（2017.10.01） 2、中华人民共和国环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.20） 3、山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知（晋环许可函[2018]39号） 技术依据 1、《中国石油化工股份有限公司山西吕梁交城石油分公司西街加油站[折合容量120m3]建设项目环境影响报告表》，国家环境保护总局，2010年10月； 2、关于《中国石油化工股份有限公司山西吕梁交城石油分公司西街加油站[折合容量120m3]建设项目环境影响报告表的批复》，吕梁市市环境保护局，吕环行审[2010]268号，2010年10月26日； 3、生态环境部公告2018年第9号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类>的公告》。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、大气污染物排放标准 （1）本项目站区大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，详见表1-1。 表1-1 大气污染物排放标准限值 污染项目 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度(mg/m3) 非甲烷总烃 周界外浓度最高点 4.0 2、废水排放标准 本项目产生的废水有生活污水跟员工洗浴用水，其产生量很小，水质简单，直接排入城市污水管道网。 3、噪声排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准，具体标准值见表1-2。 表1-2 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 2类 60 50 4类 70 55 固体废物排放执行标准 本项目一般固体废物（生活垃圾）执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单（[2013]第36号）中相关规定；危险废物（油罐沉积物）执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（[2013]第36号）中相关规定。 |

二、工程建设内容 1、工程建设概况 交城县西街加油站隶属于中国石油化工股份有限公司山西吕梁石油分公司，属于国营企业。该加油站始建于2000年，2001年投入运营，建有三个总储量90m³汽油储罐和两个总储量60m³柴油储罐，总储油量150m³，折合储油量120m³。后期该加油站进行了双层罐改造，改造后现有四个30m³的汽油储罐和一个30m³的柴油储罐，总储油量150m³，折合储油量135m³，主要经营汽油和柴油。建设地点位于交城县龙山大街，加油站坐北向南，南面为307国道，东面为民用建筑物群，其余两面均为空地。在该公路上建设加油站，既方便途径车辆加油，又可以带来可观的经济效益。经现场踏勘调查可知，该加油站于2001年投入运行。项目地理位置见图2-1。 图2-1 项目地理位置图 我站属于未批先建项目，于2000年开工建设，2001年相关主体工程和配套的环保设施全部建设完成，并于2001年投入运行。2010年根据相关环保部门的要求，我站停业整顿，并补充进行环境影响评价工作。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规要求及《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于机动车燃料零售，需编制环境影响报告表。为此交城县西街加油站于2010年6月正式委托吕梁市环境科学研究所承担该项目的环境影响评价工作。国家环境保护总局于2010年8月编制完成了《中国石油化工股份有限公司山西吕梁交城石油分公司西街加油站建设项目环境影响报告表》（报审本），吕梁市环境保护局于2010年8月7日在离石区主持召开了《中国石油化工股份有限公司山西吕梁交城石油分公司西街加油站建设项目环境影响报告表》技术审查会，根据与会专家提出的意见，评价单位进行了认真的修改和完善，于2010年10月完成了《中国石油化工股份有限公司山西吕梁交城石油分公司西街加油站建设项目环境影响报告表》（报批本），提交我单位报请环境保护主管部门进行审批。吕梁市环境保护局于2010年10月26日以吕环行审[2010]268号文对该项目环境影响报告表进行了批复。 目前，经自查站区建设满足环境保护竣工验收条件。根据《排污许可管理办法（试行）》（2018年1月10日施行）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》规定，本项目无需申领排污许可证。 验收工作由来：根据中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017.10.01）、中华人民共和国环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.22）的有关规定、山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知（晋环许可函[2018]39号）要求，中国石化销售有限公司山西吕梁交城西街加油站委托山西智德技术检测有限公司于2019年1月19日-20日进行了验收监测，在此基础上编制了《中国石化销售有限公司山西吕梁交城西街加油站建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。 验收范围：本次验收范围为中国石化销售有限公司山西吕梁交城西街加油站全部建设内容，包括埋地油罐、加油岛、罩棚及配套的公用、辅助和环保工程。 2、主要建设内容 本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1项目主要建设内容一览表 工程类别 建设内容 环境影响报告表及批复建设内容 实际建设情况 备注 主体工程 埋地油罐 汽油储罐 30m3储罐3座 30m3储罐4座 与环评及批复要求不一致 柴油储罐 30m3储罐2座 30m3储罐1座 加油岛 设单枪加油机8台 两排，设双枪加油机4台， 与环评及批复要求不一致 罩棚 彩钢结构，450m2 彩钢结构，450m2 与环评及批复要求一致 辅助工程 站房 210m2，站房为平房，站房包括办公室、配电室等 210m2，站房为平房，站房包括办公室、配电室等 与环评及批复要求一致 公用工程 供电 项目电力电缆由站区外埋地引入 项目电力电缆由站区外埋地引入 与环评及批复要求一致 供水 取水采用城市自来水 取水采用城市自来水 与环评及批复要求一致 供热 本项目冬季取暖全部使用电暖 城市集中供暖 与环评及批复要求不一致 消防 4个35kg的推车式干粉灭火器、8个8kg手提式干粉灭火器、6块灭火毯，2m3砂子 2台35kg的推车式干粉灭火器、10个8kg手提式干粉灭火器、5块灭火毯，2m3砂子 与环评及批复要求不一致 环保工程 生活污水 采暖季进入站区旱厕，定期清掏；非采暖季直接用于站区洒水抑尘 生活污水排入市政污水管网 与环评及批复要求不一致 地面冲洗水 自然蒸发 自然蒸发 / 油气回收系统 / 一次油气回收系统：汽油油罐合用一套油气回收系统。二次油气回收系统：4台汽油加油机分别配置油气回收加油枪和真空泵（7个油气回收加油枪和7个油气回收真空泵，回收效率达到100%） 绿化、硬化 道路场地全部硬化，无绿化硬化 道路场地硬化，绿化面积为60m2 与环评及批复要求不一致 3、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2主要生产设备表 序号 设备名称 环境影响报告表及批复建设内容 实际建设情况 备注 规格型号 数量 规格型号 数量 1 汽油储罐 30m3 3座 30m3 4座 与环评不一致 2 柴油储罐 30m3 2座 30m3 1座 与环评不一致 3 单枪加油机：汽油机5台、柴油机3台 SK52GF222K 8台 SK52GF222K 双枪 4台 1个柴油枪、一个98枪、2个95枪和4个92枪 4 一次油气回收系统 - - - 1套 - 5 油气回收加油枪 - - OPW 7个 - 6 油气回收真空泵 - - - 7个 - 7 球心阀 - - - 22个 - 8 液位仪 - - - 1台 - 9 阻火器 - - - 1个 - 10 快速接头 - - - 1个 - 11 8kg手提式干粉灭火器 - 8具 - 10具 与环评不一致 12 35kg推车式干粉灭火器 - 2具 - 2具 与环评一致 13 灭火毯 - 6块 - 5块 与环评不一致 14 砂子 - 2m3 - 2m3 与环评一致 4、厂区平面布置 该项目总占地面积为3333.3m2，建设场地主要分为加油区、管理区（站房）两部分。加油区罩棚覆盖面积为450m2。站房建筑面积210m2，内设营业厅。油罐采用地下直埋式布置在站房北侧的罐池内。项目厂区平面布置见图2-2。 图2-2站区平面布置图 5、环境保护目标 本项目周边环境保护目标方位及距离详见表2-3。 表2-3 环境保护目标一览表 敏感因素 保护目标 方位 距厂址距离（m） 区域功能及执行标准 大气环境声环境 西街 S 周边地区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准 地表水 环境 磁窑河 E 2000 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准 地下水 环境 浅层地下水，部分村庄饮用取水 周边地区 / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 生态环境 项目区内生态环境 尽量减小不利影响 保护区域生态环境 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员8人，其中管理人员1人，工人7人；年工作365天，每天两班，每班12小时工作制。 7、水平衡 本项目用水主要包括员工生活用水。 （1）生活用水 本项目共定员8人，用水主要为员工的饮用水和洗漱用水，站区内设有澡堂，厕所为水厕，因此按照山西省质量技术监督局发布的《山西省用水定额》（DB 14/T 1049.1-2015），生活用水量标准按50L/（人·天）计，则生活用水量为0.40m3/d，合计146m3/a。 （2）排水 本项目实行雨污分流，雨水由站区场地散排至公路。 站区内不设食堂，排放污水主要为员工的盥洗水，污水产生量按用水量的80%计，为0.32 m3/d。由于污水水质简单，水量小，因此这部分污水直接排于城市污水管网。 8、工艺流程及产污环节 加油工艺简介 （1）油品运输：油品均采用汽车槽车运送至本站。 （2）卸油：本项目采用自流密闭卸油方式卸油。油槽车与卸油接口、蒸汽回收管口与油槽车油气回油阀后油品因位差便自流进入相应的地埋储油罐，同体积的油气因正压被压回油罐车，回收管口均通过快速接头软管相连接，油槽车与埋地油罐便形成了封闭卸油空间。员工打开回收至油罐车内的油气由槽车带回油库。 （3）存储：本项目设置5座地埋油罐，单罐容积为30m3的汽油罐4个，柴油罐1个。项目油罐均安装了卸油一次油气回收装置，有效保障加油站安全，原环评设计为单层油罐，根据相关规定已将5座油罐全部改造升级为双层罐。 （4）加油：加油枪为油气回收型加油枪，加油员根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误后提枪加油，完毕后收枪复位。 本项目采用的工艺流程是常规的自吸流程：车用汽油、柴油由汽车槽车运送至加油站密闭卸油点处，将其与卸油点快速接头连接好，打开汽车槽车的开启阀门，利用位差将车用汽油（柴油）输送至相应的贮罐储存；在加油过程中，加油机本身自带的泵将油品提升加压后由储油罐中吸到加油机中，再给汽车油箱加油，每个加油枪设单独管线吸油。工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3工艺流程及产污环节图 本项目加油站油气回收分为二次油气回收： 一次油气回收系统：在油罐车装卸油料的过程中，实现全封闭气体回收，限制油气向大气中排放。油罐车通过卸油管路卸油的同时，加油站油罐总的油气通过回收管道回到油罐车内。油罐车将油气带回油库进行处理，达到油气回收目的。 二次油气回收是指加油机给汽车加油时的油气回收，加油机发油时，通过油气回收真空泵做动力，把汽车油箱里的油气收集到地下储油罐内。二次油气回收分为集中式回收和分散式回收，本项目采取分散式回收方法。油气回收工艺流程见图2-4。 图2-4油气回收工艺流程图

三、主要污染源、污染物处理和排放 1、主要污染物产生工序 （1）、废水 本项目运营期产生的废水主要为职工盥洗水，产生量为0.32m3/d，由于污水量小，水质简单，因此直接排入市政污水管网。 （2）、废气 ①储油罐大小呼吸排放的非甲烷总烃； ②加油机作业等排放的非甲烷总烃。 （3）、噪声 本项目运营期噪声源为汽车行驶噪声、加油机以及备用发电机噪声。其中加油机噪声声压级为70dB（A）左右，备用发电机声压级为100dB（A）左右。 （4）、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要包括油罐清洗产生的废渣和职工日常生活产生的生活垃圾。 ①油罐清洗产生的废渣。 ②职工生活垃圾。 （5）、环境风险 加油站属于特别危险场所，主要存在的环境风险有：加油站着火或爆炸对环境的影响；储油罐事故泄漏对地表水、土壤和地下水的污染。 2、环境保护措施 （1）、废水排放及治理措施 ①加油站废水主要来自生活污水，排入市政污水管网。 ②加油站储罐均为地埋卧式双层储罐，油罐区设置了在线渗漏监测系统。 （2）、废气的产生及治理措施 加油站主要大气污染物是油罐大小呼吸及加油机作业等排放的非甲烷总烃。 ①储油罐大小呼吸排放的非甲烷总烃，采用地埋式油罐，减少污染物的排放。 ②加油机作业排放的非甲烷总烃，采用自封式加油机和油气回收装置，减少污染物 的排放。 ③汽车槽车卸油时排放的非甲烷总烃，采用密闭卸油，减少污染物的排放 ④采取二次油气回收系统，即卸油油气回收系统和加油油气回收系统，该系统由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监测系统和油气排放处理装置组成，油气回收率为100%。 ⑤该加油站有8名职工，职工一般自带食物，未设置食堂，不进行烹炒，只是简单的加热。 （3）、噪声 本项目运营期噪声源为汽车行驶噪声、加油机以及备用发电机噪声。其中加油机噪声声压级为70dB（A）左右，备用发电机声压级为100dB（A）左右。为了改善操作人员的工作环境及项目运营对周边敏感目标的影响，采取以下降噪措施： （1）禁止汽车站内鸣笛； （2）选用低噪声设备； （3）备用发电机布置在房间内，安装减震垫。 距离本项目最近的村庄为西街村，采取以上防治措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准的要求，本项目运营不会对周围居民声环境造成大的影响。 、固体废物的产生及治理措施 本项目运营期产生的固体废物主要包括油罐清洗产生的废渣和职工日常生活产生的生活垃圾。 ①油罐清洗产生的废渣 项目运营期间定期清理油罐底部污油，一方面保证油品的纯度，同时也可减少油污对罐底的腐蚀。 本项目采用干清工艺，不会生产清洗废水。油罐干清清洗工艺：①排除罐内存油；②通风排除罐内油气并测定油气浓度到安全范围；③人员进罐清扫油污、水及其它沉淀物；④用锯未干洗；⑤清除锯未用铜制工具除去局部锈蚀；⑥用布彻底擦净；⑦质量检查验收。 按照《国家危险废物名录》的有关规定，加油站运行过程中，油罐清洗产生的油泥、含油废锯末属于危险废物，加油站5个罐年均抽吸的罐底沉积物约226.4kg，大约每5年清洗一次，废油渣公司委托具有处理危险废物资质的中兴水泥有限责任公司专业清理队进行清理，清理完的危险废物直接装袋运走，不设暂有间。 ②职工生活垃圾 本项目建成后，职工总人数为8人，按每人每天产生0.5kg垃圾计算，年产生生活垃圾1.5t。本项目站区内设置垃圾回收桶，生活垃圾分类收集后，送当地环卫部门指定地点统一处置。 本项目固体废物产生及处理处置情况见表3-3。 表3-3固废治理情况一览表 序号 名称 来源 性质 产生量 处置方式 1 生活垃圾 职工日常生活 生活垃圾 1.5t/a 统一收集后，交由环卫部门统一处理 2 油罐清洗 废渣 油罐清洗 危险废物 0.23t/a 交于有资质的相关单位处理 （5）、环境风险的产生及治理措施 本项目采取以下环境风险预防措施： ①在选址、设计、施工过程中应给予充分重视，选址时远离河道，减少由于洪水可能产生的影响。 ②对地质结构进行勘察，避免将油库建在断裂带上，给油库及加油站的正常运行埋下隐患。 ③在油库的设计和施工过程中，严格设计规范，提高油库基础结构的抗震强度，确保储油罐和输油管线在一般的自然灾害下不发生渗漏。 ④库区防渗措施 为防止油站油品泄漏、渗漏导致的水环境污染，本加油站对库区油罐采取以下防渗漏措施： 防渗罐池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108）的有关规定； 防渗罐池根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内设置两座油罐； 防渗罐池的池壁顶高于池内罐顶标高，池底低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距大于500mm； 防渗罐池的内表面衬用玻璃钢作为防渗层； 防渗罐池内的空间采用中性沙回填； 防渗罐池的上部采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。本项目对油罐池全部进行底面和四周的防渗处理，具体措施为：底面防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），保持地面和1.0m高的墙裙防渗防漏，地面和墙裙用坚固、防渗的材料建造。加油岛采用抗渗泥凝土结构（厚度不小于100mm），渗透系数不大于≤10-8cm/s； 在罐口处设置观测孔，定时观察，对发生泄漏情况及时发现、及时处理，定期对加油站管线进行检查是否发生泄漏。 3、环保投资 本项目实际总投资额308.1万元，其中环保投资53.8万元，采取的环保措施实际投资情况见表3-2。 表3-2项目环保投资 序号 污染源名称 治理措施 治理效果 投资额 （万元） 1 储油罐 地埋式安装 减少挥发 4 2 储油罐 防渗装置 避免对地下水的污染 2 3 装卸、加油工序 增设平衡式油气回收装置 减少挥发 35.6 4 油罐清洗废水 送往孝义油库污水站处理 防止对当地水体环境污染 0.7 5 生活垃圾 设置垃圾桶 减少固废污染 0.5 6 厂区绿化 绿化 降低噪声污染，美化环境 1 7 消防 建消防废水池并设置隔油池 防止消防废水漫流对当地水体环境的污染 5.5 8 储油区 建防护工程 防止公路以外交通事故对油罐区造成重大损失 2.5 9 厂区硬化 硬化 防止下渗 2 合计 53.8 4、“三同时”落实情况 本项目属于未批先建项目，项目开工日期为2000年，竣工日期为2001年，并于2001年投入运行。本项目于2010年6月补充开展环境影响评价工作，2010年10月26日，吕梁市环境保护局以吕环行审【2010】268号文对该项目环境影响报告表进行了批复，并责令停止非法经营，严格落实“报告表”规定的各项环境保护对策措施。现在各项环保措施已经落实到位，站区重新投入运行。 5、项目变动情况 本项目实际建设过程中发生的主要变动情况详见表3-3。 表3-3项目主要变动情况 工程建设内容 环境影响报告表及批复建设内容 实际建设情况 变动原因 是否属于重大变更 油气回收系统 / 已建 减少空气中非甲烷总烃的排放 否 双层罐改造 / 已建 有效的防止渗漏，安全环保 否 加油岛 设单枪加油机8台 两排，设双枪加油机4台 根据实际加油情况建设 否 供热 本项目冬季取暖全部使用电暖 城市集中供暖 根据当地实际情况建设 否 消防 4个35kg的推车式干粉灭火器、8个8kg手提式干粉灭火器、6块灭火毯，2m3砂子 2台35kg的推车式干粉灭火器、10个8kg手提式干粉灭火器、5块灭火毯，2m3砂子 根据实际需要建设 否 绿化、硬化 道路全部硬化 道路硬化，绿化面积60m2 / 否 埋地油罐 汽油储罐 30m3储罐3座 30m3储罐4座 根据实际需要建设 否 柴油储罐 30m3储罐2座 30m3储罐1座

四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评报告中环保要求落实情况 本项目环境影响评价报告中环保要求落实情况见表4-1。 表4-1环评报告中环保措施落实情况 要素 排放源 污染物名称 环评要求污染防治措施 实际建设污染防治措施 大气污染物 烃类挥发损耗 非甲烷总烃 / 贮存采用地埋式工艺、装料采用平衡淹没式、卸油采用淹没式 / 一次油气回收系统：油罐合用一套油气回收系统。二次油气回收系统：2台汽油加油机分别配置油气回收加油枪和真空泵（2个油气回收加油枪和2个油气回收真空泵，回收效率达到95%） / 汽油通气管管口与站区围墙的距离不小于2m。汽油罐与柴油罐的通气管分开设置。通气管管口高出地面的高度不小于4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，其管口高出建筑物的顶面1.5m及以上。通气管管口设置阻火器。 机动车尾气 CO 烃类NO2 SO2 烟尘 产生量少，直接排放 产生量少，直接排放 水污染物 生活污水 COD BOD5 SS 用于站区洒水抑尘 用于站区洒水抑尘 固体废物 站区内 生活垃圾 集中收集后，交由环卫部门统一处理 集中收集后，交由环卫部门统一处理 油罐废渣 吕梁市公司统一进行清理油罐，产生的废渣直接拉走 吕梁市公司统一进行清理油罐，产生的废渣直接拉走统一处理 噪声 设备及进站车辆噪声 加强对出入站区内机动车辆的管理工作，在站区出入口设置限值鸣笛标志；选用低噪设备；备用发电机置于室内，设置减震垫 加强对出入站区内机动车辆的管理工作，在站区出入口设置限值鸣笛标志；选用低噪设备；备用发电机置于室内，设置减震垫 其他 站区地面全部硬化 站区硬化，绿化面积为60m2 2、环评报告主要结论 （1）产业政策 根据中华人民共和国发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）修订版》的规定，本项目不属于该目录规定的限制类和湖汰类，符合国家和地方有关产业政策的要求。 （2）项目选址 ①城市总体规划 本项目位于吕梁市交城县西街街，经交城县建设局核发选址意见书及建设用地规划许可证，山西省商务厅核发关于加油站行业发展规划的批复，站前道路为307国道，交通运输条件便利，建厂条件优越，将会取得良好的经济效益和社会效益。 ②对敏感区的影响 本项目位于吕梁市交城县龙山大街，距离最近的村庄为西街村，厂址附近无自然保护区、风景名胜区、文物保护区。本项目环境保护目标为附近村庄及周围环境空质量。经过分析可知，项目产生的污染物不会对附近村庄居民的正常生活造成影响。 ③站址的可行性分析 本项目站前道路为307国道，有利于输送油及加油车辆的通行，地理位置优越。本站油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）一级加油站要求，本项目平面布置与站址选择符合相关要求。因此从整体上来考虑，站址是可行的。 综上所述，本项目选址可行。 （3）清洁生产 根据《加油站大气污染物排放标准》（G B20952-2007）的要求，卸油采用浸没式卸油方式；所有排气管口设置压力、球心阀；连接排气管的地下管线坡向油罐，坡度不小于1%；并保证卸油产生的油气密闭置换到油罐车罐内。所有影响储油密闭性的部件都保证在小于750Pa时不漏气；储罐排气孔的废气应逐步回收，并严格按照规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查；采用具有测漏功能的电子式液位测量系统；采用符合相关规定的溢油控制措施。 加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集；油气回收管线坡向油罐，坡度不应小于1%；加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油；当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。 根据晋环办发[2013]78号文件要求，本项目同步对卸油、储油、加油过程产生的油气安装有相应的油气回收装置，能够极大的减少卸油、储油、加油过程中的油气排放。 采用以上措施将有效减少卸油、储油、加油过程中的油气排放。清洁生产能达到国内先进水平。 （4）达标排放 本项目油气经油气回收装置回收后，污染物排放能够达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中规定的排放限值要求，实现达标排放。本项目废水产生量很小，全部排入站区化粪池，不外排。本项目固废、危废经合理处置后，不会对环境造成大的影响。项目噪声通过合理的防治措施后，不会对周国村庄居民产生影响。 （5）总量控制 山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法的通知，晋环发[2015]25号文件中控制的污染物为氨氮、化学需氧量、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、粉尘。本项目无废水外排，大气没有有组织排放，只有烃类挥发损耗，因此，本项目不列入总量控制指标。 （6）对区域环境质量的影响 本项目投入运营后，产生和排放的污染物很少，不会引起周围环境质量的改变。因此，通过本项目工程分析以及环境影响分析后认为，本项目各项污染物采取各项治理措施后对周围环境影响较小。 （7）总结论 由以上分析可知，本项目符合国家有关政策规定。本项目选址选择合理，工程建设中采取了有效的污染防治措施，使得污染物排放量很少且满足达标排放要求，不会对周围环境产生明显的影响，较好地做到了三效益的有机统一。因此从环保的角度分析本建设项目是可行的。 3、环评审批部门审批决定 2010年10月26日，吕梁市环境保护局以吕环行审［2010］268号文对《中国石油化工股份有限公司山西吕梁交城石油分公司西街加油站[折合容量120m3]建设项目环境影响报告表》进行了批复，环境影响评价报告表审批部门审批决定及相关措施落实情况见表4-2。 表4-2 环境影响报告表批复要求及落实情况 环 评 批 复 意 见 序号 主要批复内容 落实情况 一 你公司西街加油站【折合容量120m³】建设项目已在交城县西街街建成投运，并已经取得了成品油零售经营批准证书、危险化学品经营许可证、用地规划许可证、消防验收意见。建设内容包括：地下储油罐5个，其中：地下汽油储油罐3个，地下柴油储油罐2个，加油机8台，加油枪8个。要求该站立即停止违法运营，严格落实“报告表”规定的各项环境保护对策措施，保证周围环境质量不收影响，并重点做好以下几方面的工作： 实际建设30m3地下汽油储油罐4个，柴油储油罐1个，双枪加油机4台，加油枪8支，其中柴油枪1支，汽油加油枪92号4支，95号2支，98号1支。 1 要求严格按照《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2002）中的有关规定完善工程设计和施工内容。 已落实 2 对储油罐内外表面、储油罐外周检查通道、油罐区地面、输油管线外表面做好防腐防渗处理。地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下有关渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 防渗罐池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，防渗罐池的内表面用玻璃钢作为防渗层，储油罐外周检查通道和油罐区地面用坚固、防渗的材料建造。在罐口处设置观测孔，定时观察，对发生泄漏情况及时发现、及时处理，定期对加油站管线进行检查是否发生泄漏。 3 提高工艺系统的密闭率，减少废气排放点，定期检查设备接口，避免油气泄漏产生危险及环境污染。 卸油采用浸没式卸油方式；所有排气管口设置了压力、球心阀；连接排气管的地下管线坡向油罐，坡度不小于1%；并保证卸油产生的油气密闭置换到油罐车罐内。所有影响储油密闭性的部件都保证在小于750Pa时不漏气；储罐排气孔的废气严格按照规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查；采用具有测漏功能的电子式液位测量系统；采用符合相关规定的溢油控制措施。 4 清洗油罐必须由专业的清洗队伍承担清洗工作，清洁油罐产生的含油污水，必须在站内经过隔油处理，并达到现行国家排放标准，废油渣必须安全处置。 由中兴水泥有限责任公司承担清洗工作，该单位于2018年10月取得危险废物经营许可证，具有处置废渣的资质。 5 严格落实油在储存过程中可能发生泄漏引起的环境风险防范措施，要严格遵守国家相关管理规定，制定完善的防渗漏、防火、防静电、防爆炸、防火灾措施和事故应急预案，严格按规定控制防火距离，确保周边环境安全。 已落实 二 项目完善建设后，需按照国家有关规定及时申请竣工环境保护验收，验收合格后，方能正式投入运营。 已落实 三 项目运行过程中的环境保护日常监督管理由交城县环保局负责。 已落实

五、验收监测质量保证及质量控制 中国石化销售有限公司山西吕梁交城西街加油站委托山西智德技术检测有限公司（非甲烷总烃测定由山西蓝天大地环境检测有限公司开展）承担本次验收监测。为确保本次验收监测结果的准确性和代表性，本次监测过程严格按照《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照《环境检测质量控制样的采集、分析控制细则》中的要求，实施全过程质量保证。 2019年1月19日-2019年1月20日验收监测期间，中国石化销售有限公司山西吕梁交城西街加油站各环保设施运行正常，加油车辆达到预计平均水平，生产负荷满足验收监测的要求。 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定/校准并在有效期内；现场监测仪器使用前后经过校准。监测数据和报告严格实行三级审核制度。 1、现场监测质量保证措施 A、无组织废气： （1）无组织废气严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）的有关规定要求进行采样点位的布设。 （2）采样前对采样系统的气密性进行认真检查，确认无漏气现象后方可进行采样。 （3）采样前对每台采样器进行流量计校准工作，流量误差应不大于5％，采样时流量应稳定。 B、噪声： （1）厂界噪声的测量按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的国家标准方法进行。 （2）每次测量前、后必须在测量现场进行声学校准，其前、后示值偏差不得大于0.5dB，否则测量结果无效。 （3）测量应在无雨雪、无雷电天气、风速为5米/秒以下进行。 2、样品交接和其它相关要求 （1）现场监测及实验室分析技术人员必须持证上岗。 （2）监测分析仪器必须经计量部门检定合格，且在有效期内。 （3） 采样点的设置及采样频率按监测方案进行，同时做好采样记录并记录采样时的情况，若有偏离监测方案或有关采样技术规定时要加以说明。 （4）现场采样和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。 （5）采集到的样品经交接双方检查无误后，签字验收，并在规定时间内分析完毕。 （6）质量监督员应确保采样、分析及数据处理过程质量保证措施的落实和执行。 （7）监测数据及报告经“三校”、“三审”后报出。 3、监测分析方法 表5-1监测分析方法一览表 序号 监测 类别 监测 项目 采样方法依据(标准 名称及编号) 分析方法依据 （标准名称及编号） 分析方法 检出限 1 无组织废气 非甲烷总烃 大气污染物无组织排放技术导则 HJ/T 55-2000 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 0.07 mg/m3 2 噪声 L10、L50、 L90、Leq 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 -- 4、监测仪器 表5-2监测使用仪器检定情况一览表 监测项目 仪器名称及型号 仪器编号 仪器技术指标 检定/校准 时间 非甲烷总烃 气相色谱仪GC2030 Tw17180827 线性范围≥106 2017.9.1 噪声 噪声频谱分析仪 HS6288B C-017-1 30dB～133dB 0.1 dB～0.7dB 2018.6.14 声级计校准器 AWA6221B C-028 94.0 dB ±0.5 dB 5、人员资质 表5-3监测人员资质一览表 监测人员 刘栋 李振彪 上岗证号 SHJC2018151 SHJC2017005 6、监测过程质量控制数据 表5-4 声级计校准结果 仪器名称 仪器编号 测试前校准值 测试后校准值 标准声源数值 噪声频谱分析仪 HS6288B C-017-1 94.0dB 93.9dB 94.0dB 93.8dB 93.9 dB

六、验收监测内容 1、验收监测内容 本次验收监测内容见表6-1。 表6-1监测内容一览表 监测日期 监测类别 监测项目 监测点位 监测频次 2019.1.19 至2019.1.20 无组织废气 非甲烷总烃 站区上风向设1个参照点、下风向设4个监测点 连续两天 每天三次 厂界噪声 L10、L50、 L90、Leq 厂界四周各布设1个监测点，共4个点 监测两天，每天昼夜各一次 2、监测结果评价标准 本次验收监测结果评价标准值见表6-2。

表6-2监测结果执行标准一览表 污染源 执行标准 污染物 标准限值 厂界无组织 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 非甲烷总烃 4.0mg/m3 周界外浓度最高点 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类及4类标准 噪声 昼：60dB(A)/70 dB(A) 夜：50dB(A)/55 dB(A) 3、监测点位示意图 （1）厂界无组织 厂界无组织监测点位见图6-1。 图6-1 厂界无组织监测点位图 （2）厂界噪声 厂界噪声监测点位见图6-2。 图6-2 厂界噪声监测点位图 七、验收监测期间生产工况记录 本项目于2019年1月19日-2019年1月20日进行了验收监测。验收监测期间，加油站处于试运行期间，各项环保设施正常运行，运行负荷记录见表7-1。 表7-1监测期间的运行负荷 监测日期 设计日加油量 实际加油量 生产负荷（%） 2019年1月19日 汽油10375L 柴油217L 汽油9576L 柴油200L 92.3% 2019年1月20日 汽油9420L 柴油197L 90.8% 八、验收监测结果 1、厂界无组织废气 厂界无组织监测期间气象条件见表8-1，监测结果汇总分析见表8-2。 表8-1 厂界无组织废气监测期间气象参数一览表 日期 监测频次 风向 风速（m/s） 温度（℃） 大气压（kPa） 2019.1.19 第一次 170 1.4 -6.7 92.2 第二次 160 1.6 0.4 92.2 第三次 165 0.8 -3.3 92.3 2019.1.20 第一次 150 1.1 -5.5 92.2 第二次 165 1.7 0.5 92.3 第三次 170 1. -3.0 92.3

表8-2 厂界无组织废气监测结果汇总表 项目、点位 监测时间 非甲烷总烃 监控点最大值 报出值 6# 参照点 7# 监控点 8# 监控点 9# 监控点 10# 监控点 2019.1.19 第1次 0.87 2.62 1.56 1.29 1.98 2.62 1.75 第2次 0.93 2.29 1.70 1.29 1.95 2.29 1.36 第3次 0.80 2.46 1.75 1.26 2.02 2.46 1.66 2019.1.20 第1次 0.96 2.89 2.25 1.80 1.79 2.89 1.93 第2次 0.92 2.41 2.11 1.94 1.84 2.41 1.49 第3次 0.89 2.70 1.94 1.84 1.84 2.70 1.81 标准值 4.0 是否达标 达标 备注 表中数据单位为mg/m3 2、厂界噪声 厂界噪声监测结果见表8-3。监测结果表明：监测期间厂界昼间、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类区标准要求。 表8-3 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点 名称 点位 监测 日期 昼间 夜间 Leq L90 L50 L10 Leq L90 L50 L10 厂界 5# 2019.1.19 53.1 50.8 51.9 57.0 46.5 44.8 45.3 48.2 6# 55.9 52.7 55.3 59.5 47.0 44.5 45.4 49.9 8# 52.7 51.5 52.3 55.1 44.2 43.3 43.9 46.8 5# 2019.1.20 54.0 52.3 53.1 56.9 46.2 44.3 44.7 46.2 6# 57.5 55.2 57.1 59.6 46.6 44.4 45.1 50.1 8# 53.1 51.8 52.3 53.9 46.1 44.8 45.3 46.4 标准 60 50 达标情况 达标 达标 监测点 名称 点位 监测 日期 昼间 夜间 Leq L90 L50 L10 Leq L90 L50 L10 厂界 7# 2019.9.11 59.7 52.9 55.1 61.0 44.0 41.0 42.1 47.5 7# 2019.9.12 63.3 54.6 60.9 67.8 46.3 41.3 43.2 47.4 标准 70 55 达标情况 达标 达标

九、验收监测结论 1、废气 本项目产生的废气主要无组织放散的非甲烷总烃。监测结果表明厂界无组织非甲烷总烃最大监测浓度为2.89mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准4.0 mg/m3要求。 2、厂界噪声 本项目噪声主要来源于生产设备和进站加油车辆。厂界噪声监测结果显示，昼间噪声在52.7-63.3dB（A）之间，夜间噪声在44.0dB-47.0dB（A）之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准。 3、废水 本项目运营期无生产废水产生，产生的废水主要为职工生活污水，这部分污水直接排入市政管网。 4、固体废物 本项目固体废物污染源主要来自员工日常生活产生的生活垃圾及油罐废渣。 （1）生活垃圾 员工产生的生活垃圾统一收集，交由当地环卫部门统一处理，经妥善处置后不会影响周围环境。 （2）油罐清洗废渣 油罐每5年清洗一次，委托相关资质单位进行油罐清理，产生的废渣由清洗单位直接拉走，妥善处置，不会影响周围环境。 5、工程建设对环境的影响 本项目在采取环评规定的环保措施之后，大气污染物可得到有效控制，实现达标排放；生活污水直接排入站区化粪池；固体废物得到合理处置；设备噪声经降噪处理之后实现厂界达标排放。因此，本项目建设对区域环境影响较小，项目建设后区域环境质量基本维持现状。 6、总结论 中国石化销售有限公司山西吕梁交城西街加油站严格遵守国家、省、市、县环境保护有关的法律、法规和规章制度，认真执行“环境保护三同时制度”，按照环评及批复进行建设，落实了环评批复中的相关要求，保证项目污染物排放浓度达标，确保项目达到国家、省、市、县有关环境保护的法律、法规和规章制度要求。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：中国石化销售有限公司山西吕梁交城西街加油站 填表人（签字）：           项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 中国石化销售有限公司山西吕梁交城西街加油站建设项目 | 项目代码 | -- | 建设地点 | 吕梁市交城县西街街 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 机动车燃料零售F5264 | 建设性质 | □新建 □ 改扩建 ☑技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 东经111°8′；北纬37°33′ |
|  | 设计生产能力 | / | 实际生产能力 | 销售柴油167t/a，汽油3100t/a | 环评单位 | 国家环境保护总局 |
|  | 环评文件审批机关 | 吕梁市环境保护局 | 审批文号 | 吕环行审[2010]268号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2000 | 竣工日期 | 2001 | 排污许可证申领时间 | -- |
|  | 环保设施设计单位 | -- | 环保设施施工单位 | -- | 本工程排污许可证编号 | -- |
|  | 验收单位 | 中国石化销售有限公司山西吕梁交城西街加油站 | 环保设施监测单位 | 山西智德技术检测有限公司（非甲烷总烃测定由山西蓝天大地环境检测有限公司开展） | 验收监测时工况 | 92.3%、90.8% |
|  | 投资总概算（万元） | 272.8 | 环保投资总概算（万元） | 18.5 | 所占比例（%） | 6.78 |
|  | 实际总投资 | 308.1 | 实际环保投资（万元） | 53.8 | 所占比例（%） | 17.5 |
|  | 废水治理（万元） | 0.7 | 废气治理（万元） | 39.3 | 噪声治理（万元） | 1 | 固体废物治理（万元） | 0.5 | 绿化及生态 （万元） | 2 | 其他（万元） | 10.3 |
|  | 新增废水处理设施能力 | -- | 新增废气处理设施能力 | - | 年平均工作时 | 8760 |
| 运营单位 | 中国石化销售有限公司山西吕梁交城西街加油站 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | - | 验收时间 |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件1、环评批复

附件2、营业执照

附件3、成品油零售经营批准证书

附件4、危险化学品经营许可证

附件5、油气污染治理合格通知书

附件6、土地使用证书

附件7、危险废物处置合同

附件8、危险废物经营许可证

附件9、双层罐改造证明文件