交城县西营污水处理厂提标改造工程项目

竣工环境保护验收报告

建设单位： 交城县西营污水处理厂

编制单位： 交城县西营污水处理厂

二零二二年一月

根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》与原环境保护部国环规环评[2017]4号文件《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，交城县西营污水处理厂对本项目的废水、废气、噪声进行了自主验收。

太原市福兴顺科技有限公司技术人员于2021年1月26日-1月27日对该公司进行了现场监测与调查，根据现场监测和调查结果，编制了《交城县西营污水处理厂提标改造工程项目竣工环境保护验收监测报告》，为“交城县西营污水处理厂提标改造工程项目”竣工环境保护验收提供技术依据。

2022年1月16日交城县西营污水处理厂根据《交城县西营污水处理厂提标改造工程项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行了现场验收。

参加验收的有：交城县西营污水处理厂、监测单位、竣工验收咨询单位以及3名环保专家，验收组对项目现场进行了验收检查，提出了验收意见，交城县西营污水处理厂根据验收组提出的意见对工程存在的问题进行了积极的整改完善。验收组认为交城县西营污水处理厂提标改造工程项目竣工环境保护验收基本合格。

本验收报告包括验收监测报告、附件和验收意见等三部分内容。

第一部分

验 收 监 测 报 告

建  设  单  位：交城县西营污水处理厂

法  人  代  表：

编  制  单  位：交城县西营污水处理厂

法  人  代  表：

报 告 编 制 人：

建设单位:交城县西营污水处理厂                 编制单位:交城县西营污水处理厂

传真:                                         传真:

邮编:  030500                                 邮编:  030500

地址: 山西省交城县西营镇西营村                地址: 山西省交城县西营镇西营村

目    录

一、项目概况	- 1 -

二、验收依据	- 2 -

三、工程建设情况	- 4 -

3.1、地理位置及平面布置	- 4 -

3.2、建设内容	- 6 -

3.3 主要设备	- 9 -

3.4 主要原辅材料	- 9 -

3.5项目水平衡情况	- 10 -

3.6公用工程	- 10 -

3.7 工程验收范围	- 11 -

3.8 生产工艺流程及排污环节分析	- 11 -

3.9项目变更情况分析	- 15 -

四、环境保护设施	- 16 -

4.1污染物治理设施	- 16 -

五、环评报告表及环评批复要求落实情况	- 19 -

5.1环评报告书（表）要求及落实情况	- 19 -

六、验收执行标准	- 23 -

6.1废气污染物排放执行标准	- 23 -

6.2厂界噪声执行标准	- 23 -

七、验收监测内容	- 23 -

7.1现场采样质量控制	- 25 -

7.2验收监测内容	- 28 -

7.3 监测点位示意图	- 32 -

7.4验收监测结论	- 32 -

八.存在问题及建议	- 34 -

# 一、项目概况

交城县西营污水处理厂位于山西省吕梁市交城县西营镇西营村，厂区坐标为：E112°7′21.72″，N37°28′0.48″。行业类别及代码为：D4620污水处理及再生利用。占地面积5351m2，劳动定员8人，年工作365天，每班工作8小时，每天3班，设计建设规模为日处理1500m3/d，目前建成规模为日处理1500m3/d。

项目于2019年6月17日在交城县发展和改革局以交发改审字[2019]22号备案。2020年12月，交城县西营污水处理厂委托国环乾景（天津）环境科技有限公司编制完成了《交城县西营污水处理厂提标改造工程项目环境影响报告表》。2021年1月19日，吕梁市生态环境局交城分局以交环行审[2021]1号《交城县西营镇污水处理厂提标改造工程项目环境影响报告表的批复》。交城县西营镇污水处理厂提标改造工程项目2021年1月开始进行建设，2021年1月建设完成，2021年1月开始调试。在建设过程中做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2021年1月交城县西营污水处理厂启动该项目竣工环境保护验收工作，并委托太原市福兴顺科技有限公司进行该项目环保验收监测工作，2021年1月太原市福兴顺科技有限公司对该项目进行现场踏勘并查阅相关资料，协助交城县西营污水处理厂对相关环保设施的建设和调试情况进行查验。太原市福兴顺科技有限公司编制《交城县西营污水处理厂提标改造工程项目竣工环境保护验收监测方案》，确定本次验收范围为：建设项目及其配套设施等，属整体性验收。

根据监测方案，太原市福兴顺科技有限公司于2021年1月26日～2021年1月27日对该项目进行现场监测，我单位依据现场监测和调查结果，编制项目验收监测报告，为自主验收和环境保护管理部门组织验收提供技术依据。

项目基本概况见表1-1。

表1-1  项目基本概况一览表

| 项目名称 | 交城县西营污水处理厂提标改造工程项目 |
| --- | --- |
| 建设性质 | 改扩建 | 建设单位 | 交城县西营污水处理厂 |
| 行业类别 | D4620 污水处理及其再生利用 | 所在地是否 属于重点区域 | 是 |
| 生产经营场所中心经度 | 112°7′21.72″ | 生产经营场所中心纬度 | 37°28′0.48″ |
| 建设地点 | 山西省吕梁市交城县西营镇西营村 | 立项部门及文件文号 | 交城县发展和改革局交发改审字[2019]22号 |
| 职工人数 | 8人 | 年生产时间 | 8760h/a |
| 环评编制单位 | 国环乾景（天津）环境科技有限公司 | 环评编制完成时间 | 2021年1月 |
| 环评审批单位 | 吕梁市生态环境局 交城分局 | 环评审批时间及文件文号 | 2021年1月19日 交环行审[2021]1号 |
| 设计总投资 | 958.52万元 | 实际总投资 | 970万元 |
| 设计环保投资 | 958.52万元 | 实际环保投资 | 970万元 |
| 项目开工时间 | 2021年1月 | 竣工时间 | 2021年1月 |
| 项目调试时间 | 2021年1月-至今 | 排污许可证申请时间及编号 | - |

# 验收依据

表2-1  验收依据一览表

| 序号 | 监测依据 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法律法规 | 《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01） |
|  |  | 2、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修订） |
|  |  | 3、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01.01） |
|  |  | 4、《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018修订） |
|  |  | 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订） |
|  |  | 6、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1） |
|  |  | 7、《建设项目环境保护管理条例》（2017.07.16） |
|  |  | 8、《山西省环境保护管理条例》（2016.12.8） |
|  |  | 9、《山西省大气污染防治条例》（2018修订） |
|  |  | 10、《山西省水污染防治条例》（2019.10.1） |
|  |  | 11、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.20） |
|  |  | 12、《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》（晋环许可函〔2018〕39号 2018.01.17） |
|  |  | 13、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号 2012.08.07） |
| 2 | 技 术 依 据 | 1、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部 公告2018年第9号 2018年05月15日） |
|  |  | 2、《交城县西营污水处理厂提标改造工程项目环境影响报告表》（国环乾景（天津）环境科技有限公司 2021年1月） |
|  |  | 3、《关于交城县西营污水处理厂提标改造工程项目环境影响报告表的批复》（吕梁市生态环境局交城分局 交环行审[2021]1号 2021年1月19日） |
|  |  | 4、《关于交城县西营污水处理厂提标改造工程项目竣工环境保护验收监测报告》（太原市福兴顺科技有限公司 FXSHJ-2021-0022 2021年1月） |

# 三、工程建设情况

## 3.1、地理位置及平面布置

图3-2  工程平面布置图

## 3.2、建设内容

表3-1  建设内容一览表

| 项目名称 | 环评中建设内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 污水处理设施 | 调节池 | 地下钢筋混凝土结构，总占地面积约151.62m2，现有中间水池、污泥浓缩池、清水池改造。1座。 | 地下钢筋混凝土结构，总占地面积约151.62m2，现有中间水池、污泥浓缩池、清水池改造。1座。 |
|  |  | 平流式沉淀池 | 地下钢筋混凝土结构，总占地面积约111.29m2。2座，每座有效尺寸14.8m×3.2m×3.2m。 | 地下钢筋混凝土结构，总占地面积约111.29m2。2座，每座有效尺寸14.8m×3.2m×3.2m。 |
|  |  | 平流式沉淀池中间水池 | 地下钢筋混凝土结构，有效尺寸2.0m×4.0m×3.85m。1座。 | 地下钢筋混凝土结构，有效尺寸2.0m×4.0m×3.85m。1座。 |
|  |  | G-BAF池 | 框架结构，总占地面积约195.655m2。有效尺寸15m×10m×6m。 | 框架结构，总占地面积约195.655m2。有效尺寸15m×10m×6m。 |
|  |  | 混凝絮凝池 | 钢板焊制，总占地面积约7.75m2。混凝池1座，有效尺寸1.0m×1.0m×2.0m；絮凝池1座，有效尺寸1.5m×1.5m×2.95m | 钢板焊制，总占地面积约7.75m2。混凝池1座，有效尺寸1.0m×1.0m×2.0m；絮凝池1座，有效尺寸1.5m×1.5m×2.95m |
|  |  | 竖流式沉淀池 | 半地上钢筋混凝土结构，总占地面积约61.04m2。2座，每座占地面积30.52m2。 | 半地上钢筋混凝土结构，总占地面积约61.04m2。2座，每座占地面积30.52m2。 |
|  |  | 竖流式沉淀中间水池 | 地下钢筋混凝土结构，有效尺寸2.0m×4.0m×3.85m。1座。 | 地下钢筋混凝土结构，有效尺寸2.0m×4.0m×3.85m。1座。 |
|  |  | 消毒池 | 地下钢筋混凝土结构，总占地面积约42.25m2，现有沉淀池改造。 | 地下钢筋混凝土结构，总占地面积约42.25m2，现有沉淀池改造。 |
|  |  | 污泥浓缩池 | 地下钢筋混凝土结构，总占地面积约42.25m2，现有沉淀池改造。2座。 | 地下钢筋混凝土结构，总占地面积约42.25m2，现有沉淀池改造。2座。 |
| 辅助 工程 | 综合生产厂房 | 鼓风机房 | 砖混结构，总占地面积约26.52m2。 | 砖混结构，总占地面积约26.52m2。 |
|  |  | 加药间 | 砖混结构，总占地面积约56.8m2。 | 砖混结构，总占地面积约56.8m2。 |
|  |  | 污泥脱水间 | 砖混结构，总占地面积约36.66m2。 | 砖混结构，总占地面积约36.66m2。 |
| 公用 工程 | 供电 | 引自西营村变电站，污水处理厂内设有高压配电室 | 引自西营村变电站，污水处理厂内设有高压配电室 |
|  | 供水 | 由西营村市政给水管网供给 | 由西营村市政给水管网供给 |
|  | 采暖 | 本项目办公采暖采用空调供热，车间采用伞形燃气器具采暖。 | 本项目办公采暖采用空调供热，车间采用伞形燃气器具采暖。 |
| 环保 工程 | 废气 | 调节池、污泥浓缩池 | 水处理设施均设置于地下，加盖封闭处理，厂区进行绿化 | 水处理设施均设置于地下，加盖封闭处理，厂区进行绿化 |
|  | 生活污水 | 食堂废水经隔油池后与其他生活污水一起排入集水井，经污水站处理达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后，排入磁窑河。污水处理站工艺为：格栅+沉砂+气浮+调节池+水解酸化+A/O+沉淀+G-BAF+混凝絮凝沉淀+多介质（石英砂）过滤+活性炭过滤+消毒+自动在线装置。 | 食堂废水经隔油池后与其他生活污水一起排入集水井，经污水站处理后化学需氧量、氨氮、总磷达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）标准，其余污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后排入磁窑河。污水处理站工艺为：格栅+沉砂+气浮+调节池+水解酸化+A/O+沉淀+G-BAF+混凝絮凝沉淀+多介质（石英砂）过滤+活性炭过滤+消毒+自动在线装置。 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，污水泵置于地下，鼓风机置于室内，厂房屏蔽，定期检修 | 选用低噪声设备，污水泵置于地下，鼓风机置于室内，厂房屏蔽，定期检修 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 厂房内设置封闭式垃箱收集职工产生的生活垃圾，定期清运 | 厂房内设置封闭式垃箱收集职工产生的生活垃圾，定期清运 |
|  |  | 栅渣 | 格栅井产生的栅渣与污泥脱水机脱水后的污泥（污泥含水率小于60%）送交城县垃圾处理厂处置；滤液返回集水井进行处理。 | 格栅井产生的栅渣与污泥脱水机脱水后的污泥（污泥含水率小于60%）送交城县垃圾处理厂处置；滤液返回集水井进行处理。 |
|  |  | 脱水污泥 |  |  |
|  |  | 废石英砂 | 返回设备厂家 | 返回设备厂家 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 危险固体废物 | 建设一座15m2的危废暂存间，危险废物暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理 | 建设一座15m2的危废暂存间，危险废物暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理 |
| 依托工程 | 办公生活区 | 办公楼尺寸26.7m×7.8m×8.9m，采用双层砖混结构。一层为食堂、门卫、机修车间及仓库，二楼为办公室、职工休息室、会议室、资料室等。 | 办公楼尺寸26.7m×7.8m×8.9m，采用双层砖混结构。一层为食堂、门卫、机修车间及仓库，二楼为办公室、职工休息室、会议室、资料室等。 |
|  | 人员依托 | 本项目不新增人员，从现有人员中调配 | 劳动定员8人 |
|  | 污水处理站构筑物依托 | 依托现有污水处理站的格栅渠、集水井、旋流沉砂池、气浮池、水解酸化池、A/O池、多介质过滤器、活性炭过滤器 | 依托原有污水处理站的格栅渠、集水井、旋流沉砂池、气浮池、水解酸化池、A/O池、多介质过滤器、活性炭过滤器 |

## 3.3、主要设备

表3-2  工程主要设备内容

| 序号 | 环评设备 | 实际设备 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 规格 型号 | 数量（台） | 设备名称 | 规格 型号 | 数量（台） |
| 1 | 潜污泵（16用16备） | Q=65m3/h，每座新建池子为2台，1用1备 | 32 | 潜污泵（16用16备） | Q=65m3/h，每座新建池子为2台，1用1备 | 32 |
| 2 | 桨叶搅拌机 | 功率分别为：N=1.1kW， N=0.75kW，N=0.014kW， N=0.37kW， | 4 | 桨叶搅拌机 | 功率分别为：N=1.1kW， N=0.75kW，N=0.014kW， N=0.37kW， | 4 |
| 3 | 罗茨鼓风机（1用1备） | Q=20.76m3/h | 2 | 罗茨鼓风机（1用1备） | Q=20.76m3/h | 2 |
| 4 | 碳酸钠和乙酸钠加药设备 | - | 1 | 碳酸钠和乙酸钠加药设备 | - | 1 |
| 5 | PAC一体化加药设备（1用1备） | Q=250L/h | 2 | PAC一体化加药设备（1用1备） | Q=250L/h | 2 |
| 6 | PAM加药溶药设备一套 | - | 1 | PAM加药溶药设备一套 | - | 1 |
| 7 | NaClO加药设备一套 | 配套1m3溶药罐1个， 1m3储药罐1个 | 1 | NaClO加药设备一套 | 配套1m3溶药罐1个， 1m3储药罐1个 | 1 |
| 8 | 叠螺式污泥脱水机 | 30~50kgDS/hr | 1 | 叠螺式污泥脱水机 | 30~50kgDS/hr | 1 |

## 3.4 主要原辅材料

表3-3  主要原辅材料一览表

| 序号 | 材料名称 | 消耗量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳酸钠和乙酸钠 | t/a | 10 | 加药间袋装 |
| 2 | PAC | t/a | 25 | 加药间袋装 |
| 3 | PAM | t/a | 0.288 | 加药间袋装 |
| 4 | NaClO溶液 | t/a | 12.0 | 桶装 |

## 3.5项目水平衡情况

表3-4  水平衡情况一览表

| 序号 | 用水类别 | 用水指标 | 规模 | 用水量(m3/d) | 排水量 (m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活、办公用水 | 100L/人·d | 8人 | 0.8 | 0.64 |
| 2 | 配药用水 |  | 1.0m3/d | 1.0 | 0 |
| 3 | 绿化用水 | 0.28m3/（m2·a） | 640.5m2 | 0.854 | 0 |
| 4 | 道路洒水 | 0.25L/(m2·d) | 200m2 | 0.50 | 0 |
| 5 | 合计 |  |  | 3.154 |  |

图3-3  项目水平衡图  单位：m3/d

## 3.6公用工程

（1）给水：

本项目给水由市政自来水管网供应。

厂区内员工人数为8人。生活用水为职工生活用水，生活用水量为0.8m3/d。

b、药剂配药用水

药剂配药用水用水量约为1.0m3/d；

c、绿化用水

绿化用水量为179.34m3/a(0.854m3/d)。

d、道路用水

道路洒水用水量为0.50m3/d。

（2）排水

本项目排水主要为生活污水，废水产生量为0.48m3/d，生活污水排入污水处理设施内进行处理，处理达标后，排入磁窑河。

场区内雨水通过管道收集进入污水处理设施内进行处理，处理达标后，排入磁窑河。

（3）供电

本工程供电由市政电网供电。

（4）供暖与制冷

本项目冬季生产厂房不采暖，办公采暖利用电采暖。

## 3.7 工程验收范围

本次验收范围为：建设项目及其配套设施、公辅设施等。

## 3.8 生产工艺流程及排污环节分析

3.8.1 生产工艺流程

1、预处理工艺

预处理主要目的是去除水中较大的漂浮物、砂粒及其它无机物，以避免损害后序机械设备，确保二级生化处理安全稳定运行。预处理主要包括格栅、沉砂池、气浮池、调节池等。

（1）格栅

西营村、东营村居民生活污水通过污水管道根据地势差流入污水处理厂内的格栅井，去除较大的杂质及大颗粒悬浮物，处理后进入集水提升井。

（2）沉砂池

废水通过污水提升泵进入旋流沉砂池。旋流沉砂池是利用机械力控制水流流态与流速，将砂与水分离，从而达到去除比重2.65，粒径0.2mm以上的较大的无机颗粒，保证后续污水和污泥处理工序稳定运行。分离后的废水进入气浮池，沉砂污泥进入污泥浓缩池。

（3）气浮池

用于去除残留于废水中粒径较小的细小残渣等杂质，以保证后续厌氧等处理单元的稳定运行及处理效果。

（4）调节池

针对本项目主要处理周边农村生活污水特点，水量水质不稳定，进入污水处理厂会对生化处理系统造成冲击，因此需在预处理段考虑设置调节池。

（5）酸化水解池

调节池后的废水排入酸化水解池。在此，废水中的大分子有机物在水解菌的作用下被分解为小分子有机物，从而改善污水的可生化性，便于后续单元处理。

2、二级处理工艺

（1）A/O系统

酸化水解池出水自流入厌氧池+好氧池，因废水中有机物含量较高，需采用厌氧段用于脱氮除磷；好氧生化反应，去除废水中的有机物。池中分布着较高浓度的硝化和反硝化微生物，以膜状存在于陶粒表面，同时在生物膜表层进行好氧硝化、内层进行缺氧反硝化，配合废水回流，可实现非常好的脱氮效果。

（2）平流式沉淀池

为减少对后续工序G-BAF反应器冲击，设置平流式式沉淀池，

（3）G-BAF池

基于本项目污水处理厂氨氮超标，采用G-BAF池（共6级）。该技术对目前传统生物方法认为不可降解的污染物有独特的处理效果，且不需要反冲洗；运行过程中载体内部存在着良好的厌氧区微环境，使其内部形成无数个微型的反硝化反应器，故而实现在同一个反应器当中同时发生氨氧化、硝化和反硝化联合作用，对氨氮的去除效率达99.0%以上；同时，通过控制各级G-BAF反应器的运行参数，造成宏观好氧及厌氧环境的存在，有利于聚磷菌的释磷和过度摄磷，保证了磷的去除。

3、深度处理工艺

（1）混凝絮凝沉淀池+竖流式沉淀池

污水经生物处理后TP很难稳定达到0.3mg/L以下，所以需要进行化学辅助除磷。化学辅助除磷的方法是向水中投加含有铁、铝等离子的电解质，水中的磷（主要是磷酸根）与铁、铝等离子生成难溶解的磷酸盐，最后通过沉淀或过滤等方法将其去除。投加的含有铁、铝等离子的电解质，同时也是絮凝剂，在去除磷的同时，水中的SS也会进一步降低。

（2）竖流式沉淀池中间水池

中间水池的主要作用是存贮部分水量，以满足后续深处理工段对水的要求。

（3）石英砂过滤器

石英砂过滤器采用石英砂作为填料，有利于去除水中的杂质，其作用是将水中已经絮凝的污染物进一步去除，它通过滤料的截留、沉降和吸附作用，达到净水的目的。

（4）活性炭过滤器

再通过活性炭过滤器进一步处理污水中的有机物。

4、消毒工艺

（1）紫外线消毒

细菌受紫外线光照射后，紫外光谱能量被细菌核酸所吸收，使核酸结构破坏，从而达到消毒的目的。

(2液氯消毒池液氯溶于水后，产生次氯酸（HOCl），离解出OCl-，利用OCl-极强的消毒能力，杀灭污水中的细菌和病原体。

5、污泥处理工艺流程

各处理单元产生的污泥排入污泥浓缩池由污泥提升泵提升至叠螺污泥脱水机。脱水后污泥含水率小于60%。泥饼外运至交城县垃圾填埋场填埋，压滤水返回厌氧池继续处理。现有厢式压滤机作为备用。

工艺流程图见图3-4。

图3-4  工艺流程图

## 3.9、项目变更情况分析

表3-5  项目变更情况分析一览表

| 序号 | 建设内容 | 环评要求措施 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栅渣 | 本项目产生的栅渣、污泥经脱水处理后，送往厂内污泥暂存场暂存，暂存场须做到防风、防雨、防渗 | 本项目栅渣、污泥直接清运至运输车上，直接外运，不在厂内暂存，故未设置污泥暂存场 |
| 2 | 脱水污泥 |  |  |
| 3 | 调节池、污泥浓缩池 | 产生的废气经收集后采取生物过滤对废气进行治理 | 格栅间封闭；污泥及时清运；旋流沉砂池、A/O 池及污泥浓缩池水处理设施均设置于地下，加盖封闭处理；G-BAF池体加盖封闭处理；加强厂绿化 |

根据《关于印发水电等九个行业建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办〔2015〕52号、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》环办环评〔2018〕6号、《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函〔2020〕688号，本项目所变更工程内容不属于重大变更。

# 四、环境保护设施

## 4.1、污染物治理设施

### 4.1.1、废气污染治理设施

表4-1  废气污染治理设施一览表

| 生产设 施名称 | 污染物 种类 | 排放形式 | 污染治理设施 | 材质 | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理单元污泥处理单元 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 无组织排放 | 格栅间封闭；污泥及时清运；旋流沉砂池、A/O 池及污泥浓缩池水处理设施均设置于地下，加盖封闭处理；G-BAF池体加盖封闭处理；加强厂绿化 | - | 连续排放至大气 |

4.1.2、废水污染治理设施

表4-4  废水污染源分析及防治措施汇总表

| 序号 | 污染源 | 污染物种类 | 污染防治措施及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮等 | 食堂废水经隔油池后与其他生活污水一起排入集水井，经污水站处理后，排入磁窑河 |
| 2 | 污水处理工程 | CODcr、BOD5、SS、氨氮等 | 污水处理站工艺为：格栅+沉砂+气浮+调节池+水解酸化+A/O+沉淀+G-BAF+混凝絮凝沉淀+多介质（石英砂）过滤+活性炭过滤+消毒+自动在线装置。污水站处理后污水化学需氧量、氨氮、总磷达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）标准，其余污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后排入磁窑河。 |

### 4.1.2.2废水处理设施图片

G-BAF生化处理单元                   活性炭过滤单元

格栅                                  加药间

### 4.1.3、噪声污染源治理设施

表4-5  噪声类别及污染治理设施一览表

| 序号 | 噪声 类别 | 噪声源 | 源强dB（A） | 噪声防治措施 | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械 噪声 | 潜污泵 | 75~85 | 低噪设备，地下安装，基础减振 | 连续 |
| 2 |  | 搅拌机 | 70~80 | 地下安装，基础减振 | 连续 |
| 3 |  | 鼓风机 | 70~80 | 低噪设备，地下安装，基础减振 | 连续 |
| 4 |  | 加药设备 | 70~85 | 室内安装，基础减振，厂房隔声 | 连续 |
| 5 |  | 污泥脱水机 | 70~85 | 室内安装，基础减振，厂房隔声 | 连续 |

### 4.1.4、固体废物处理、处置措施

表4-6  固废类别及处理处置措施一览表

| 污染源 | 固废名称 | 固废类别 | 废物 状态 | 产生量 （t/a） | 处理 处置量（t/a） | 处理、处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公、生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 固态 | 1.46 | 1.46 | 设垃圾桶统一收集后，定期交由环卫部门处置 |
| 格栅 | 格栅渣 | 一般固废物 | 固态 | 7.80 | 7.80 | 送交城县垃圾处理厂进行填埋 |
| 污泥脱水机 | 脱水污泥 | 一般固废物 | 固态 | 110 | 110 | 经叠螺式污泥脱水机处理后，含水率小于60%，送交城县垃圾处理厂进行填埋 |
| 石英砂过滤器 | 废石英砂 | 一般固废物 | 固态 | 0.75 | 0.75 | 由设备厂家回收 |
| 活性炭过滤器 | 废活性炭 | 一般固废物 | 固态 | 0.75 | 0.75 | 由设备厂家回收 |
| 机械设备维修 | 废机油 | 危险废物 | 液态 | 0.50 | 0.50 | 暂存于危废暂存间，交由文水县兴盛新能源有限公司合理处置 |
|  | 含油抹布、含油手套 | 危险废物 | 固态 | 0.05 | 0.05 |  |

# 五、环评报告表及环评批复要求落实情况

## 5.1、环评报告书（表）要求及落实情况

表5-1  环评要求及完成情况一览表

| 项目名称 | 环评中建设内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 环保 工程 | 废气 | 调节池、污泥浓缩池 | 水处理设施均设置于地下，加盖封闭处理，厂区进行绿化 | 格栅间封闭；污泥及时清运；旋流沉砂池、A/O 池及污泥浓缩池水处理设施均设置于地下，加盖封闭处理；G-BAF池体加盖封闭处理；加强厂绿化 |
|  | 生活污水 | 食堂废水经隔油池后与其他生活污水一起排入集水井，经污水站处理达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后，排入磁窑河。污水处理站工艺为：格栅+沉砂+气浮+调节池+水解酸化+A/O+沉淀+G-BAF+混凝絮凝沉淀+多介质（石英砂）过滤+活性炭过滤+消毒+自动在线装置。 | 食堂废水经隔油池后与其他生活污水一起排入集水井，经污水站处理后化学需氧量、氨氮、总磷达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）标准，其余污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后排入磁窑河。污水处理站工艺为：格栅+沉砂+气浮+调节池+水解酸化+A/O+沉淀+G-BAF+混凝絮凝沉淀+多介质（石英砂）过滤+活性炭过滤+消毒+自动在线装置。 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，污水泵置于地下，鼓风机置于室内，厂房屏蔽，定期检修 | 选用低噪声设备，污水泵置于地下，鼓风机置于室内，厂房屏蔽，定期检修 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 厂房内设置封闭式垃箱收集职工产生的生活垃圾，定期清运 | 厂房内设置封闭式垃箱收集职工产生的生活垃圾，定期清运 |
|  |  | 栅渣 | 格栅井产生的栅渣与污泥脱水机脱水后的污泥（污泥含水率小于60%）送交城县垃圾处理厂处置；滤液返回集水井进行处理。 | 格栅井产生的栅渣与污泥脱水机脱水后的污泥（污泥含水率小于60%）送交城县垃圾处理厂处置；滤液返回集水井进行处理。 |
|  |  | 脱水污泥 |  |  |
|  |  | 废石英砂 | 返回设备厂家 | 返回设备厂家 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 危险固体废物 | 建设一座15m2的危废暂存间，危险废物暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理 | 建设一座15m2的危废暂存间，危险废物暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理 |
| 依托工程 | 办公生活区 | 办公楼尺寸26.7m×7.8m×8.9m，采用双层砖混结构。一层为食堂、门卫、机修车间及仓库，二楼为办公室、职工休息室、会议室、资料室等。 | 办公楼尺寸26.7m×7.8m×8.9m，采用双层砖混结构。一层为食堂、门卫、机修车间及仓库，二楼为办公室、职工休息室、会议室、资料室等。 |
|  | 人员依托 | 本项目不新增人员，从现有人员中调配 | 劳动定员8人 |
|  | 污水处理站构筑物依托 | 依托现有污水处理站的格栅渠、集水井、旋流沉砂池、气浮池、水解酸化池、A/O池、多介质过滤器、活性炭过滤器 | 依托原有污水处理站的格栅渠、集水井、旋流沉砂池、气浮池、水解酸化池、A/O池、多介质过滤器、活性炭过滤器 |

## 5.2、环评批复要求及落实情况

表5-2  环评批复要求及完成情况一览表

| 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 1、落实好"以新带老"的工作，对原有工程中存在的环保问题进行逐一整改落实。施工期认真做好各项污染防治工作，严格落实"六个百分之百"要求，切实减少废气、废水、噪声、固废对环境的影响。 | 落实了"以新带老"的工作，对原有工程中存在的环保问题进行了逐一整改落实。施工期认真做好了各项污染防治工作，严格落实了"六个百分之百"要求，切实减少了废气、废水、噪声、固废对环境的影响。 |
| 2、落实好大气污染防治措施。集水井（格栅）、旋流沉砂池、调节池、水解酸化池、A/O池、污泥浓缩池地下设置，各加盖处理，污泥脱水机房全封闭，及时清运污泥，并对各设施产生的废气经收集后采取生物过滤对废气进行治理。新建污水处理设施应结合周边敏感点位置，优化总平布局，加强厂区绿化，建立生态屏障，吸附部分臭味，减轻恶臭影响，确保厂界无组织污染物浓度须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值要求。 | 落实了大气污染防治措施。集水井（格栅）、旋流沉砂池、调节池、水解酸化池、A/O池、污泥浓缩池地下设置，各加盖处理，污泥脱水机房全封闭，及时清运污泥。污水处理设施结合周边敏感点位置，优化了总平布局，加强了厂区绿化，建立了生态屏障，吸附了部分臭味，减轻了恶臭影响，确保厂界无组织污染物浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值要求。 |
| 3、加强环境管理，落实环保岗位责任，营运期落实进水水质自动监测及报警装置，认真监控进水水质、水量等指标的情况，确保污水符合项目设计进行水质要求。根据进水水质、水量进一步优化工艺设计参数，确保出水指标满足《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中表2中限值，未包含的水质因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，废水达标排放。各污水处理构筑物边侧及池底等均须采取HDPE膜+防渗混凝土等防渗措施，防止地下水环境污染。 | 加强了环境管理，落实了环保岗位责任，营运期落实了进水水质自动监测及报警装置，认真监控进水水质、水量等指标的情况，确保了污水符合项目设计进行水质要求。根据进水水质、水量进一步优化了工艺设计参数，确保出水指标满足《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中表2中限值，未包含的水质因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，废水达标排放。各污水处理构筑物边侧及池底等采取了HDPE膜+防渗混凝土等防渗措施，防止地下水环境污染。 |
| 4、落实好噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，选用低噪声设备，高噪声源须在厂房内安装并采取隔声、消声等措施，确保厂界噪声 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求限值。 | 落实了噪声污染防治措施。优化了厂区平面布置，选用了低噪声设备，高噪声源须在厂房内安装并采取隔声、消声等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求限值。 |
| 5、按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。废机油、含油抹布、含油手套等属于危险废物，必须严格按照国家和省危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置，并执行危险废物转移联单制度。本项目产生的栅渣、污泥经脱水处理后，送往厂内污泥暂存场暂存，暂存场须做到防风、防雨、防渗。污泥及栅渣含水率须小于60%，方可运至垃圾填埋场卫生填埋;运输时应采用密闭车辆，杜绝沿途撒落和流失，防止二次污染。废石英砂、废活性炭收集后交由厂家回收处理，生活垃圾集中收集，定期运交由环卫部门统一处理。 | 按照分类收集和综合利用的原则，落实了固体废物的处理处置，防止造成二次污染。废机油、含油抹布、含油手套等属于危险废物，严格按照国家和省危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置，并执行危险废物转移联单制度。本项目产生的栅渣、污泥经脱水处理后，直接装车清运，不在厂内暂存。污泥及栅渣含水率须小于60%，方可运至垃圾填埋场卫生填埋；运输时采用密闭车辆，杜绝沿途撒落和流失，防止二次污染。废石英砂、废活性炭收集后交由厂家回收处理，生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门统一处理。 |
| 6、加强运营期的环境管理和监测。按照环境管理和监测的要求，规范排污口的建设，设立环保标识标牌。在废水进口及总排口要安装连续自动监测和监控系统，并与生态环境部门监控平台联网，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝超标和事故排污。 | 加强了运营期的环境管理和监测。按照环境管理和监测的要求，规范了排污口的建设，设立了环保标识标牌。在废水进口及总排口安装了连续自动监测和监控系统，并与生态环境部门监控平台联网，确保了污染物长期稳定达标排放，杜绝了超标和事故排污。 |

# 六、验收执行标准

## 6.1、废气污染物排放执行标准

表6-1  废气污染物排放执行标准一览表

| 污染源名称 | 监测 项目 | 验收执行标准 | 验收标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） |
| 无组织 废气 | 污水处理系统 | 氨 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 1.5 |
|  |  | H2S | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 0.06 |
|  |  | 臭气浓度(无量纲) | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) | 20 |
|  | 厂区最高体积浓度处 | 甲烷 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 1% |

## 6.2、厂界噪声执行标准

表6-2  噪声排放执行标准一览表

| 污染源名称 | 监测项目 | 验收执行标准 | 分类 | 验收标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 生产机械 设备 | Leq | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008） | 2类 | 昼间：60dB（A） |
|  |  |  |  |  | 夜间：50dB（A） |

## 6.3、废水执行标准

本项目提标改造后出水水质达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中表2中限值。《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中未包含的水质因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）表2中COD、氨氮、总磷限值与《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质数值相同。

表6-3  本项目提标改造后的出水水质标准  单位：mg/L（pH 除外）

| 污染物 | pH | CODcr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 阴离子表面活性剂 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6~9 | 40 | 10 | 2.0 | 0.40 | 0.50 | 1.0 |
| 污染物 | 色度 | SS | 总氮 | 动植物油 | 粪大肠菌群(个/L) |
| 标准值 | 30 | 10 | 15 | 1 | 1000 |

## 6.4、总量控制指标

根据原山西省交城县环境保护局《关于交城县西营镇污水处理厂日处理1000吨生活污水工程项目污染物排放总量的批复》（交环函[2014]52号），污染物排放总量为COD：18.25t/a，氨氮：1.825t/a，2014年总量申请时期交城县西营污水处理厂建设规模为1000m3/d，根据2021年《交城县西营污水处理厂提标改造工程项目环境影响报告表（报批本）》，交城县西营污水处理厂建设规模为1500m3/d，排水量较2014年总量申请时期增加50%，故本次许可量计算不考虑2014年总量申请时期获得的许可排放量的要求。

公司2021年取得的排污许可证许可的污染物排放总量为：化学需氧量：21.9t/a、氨氮：1.095t/a、总氮：8.2125t/a、总磷：0.219t/a。

表6-3  本工程污染物排放总量表

| 生产设施 | 污染物 | 年作业时间（d） | 排放浓度（mg/l） | 水量（m3/d） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水排放口 | COD | 365 | 6.5 | 1500 | 3.559 |
|  | 氨氮 | 365 | 0.352 | 1500 | 0.193 |
|  | 总氮 | 365 | 14.45 | 1500 | 7.911 |
|  | 总磷 | 365 | 0.105 | 1500 | 0.057 |

表6-4  本工程污染物排放总量达标情况分析表

| 污染物 | 实际排放量(t/a) | 环评预计排放量(t/a) | 排污许可证许可量（t/a） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 3.559 | 21.9 | 21.9 | 达标 |
| 氨氮 | 0.193 | 1.095 | 1.095 | 达标 |
| 总氮 | 7.911 | - | 8.2125 | 达标 |
| 总磷 | 0.057 | - | 0.219 | 达标 |

经上表分析，公司目前主要污染物排放总量：COD、氨氮均低于批复总量，同时也低于环评预测排放量，故污染物排放总量做到达标排放。

# 七、验收监测内容

为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，依据环保总局《环境监测质量管理规定》（环发[2006]114号）、《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的有关规定，对监测全程序进行质量控制：

## 7.1现场采样质量控制

监测采样期间，废水采样、保存、运输严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的各项规定进行；无组织废气采样、保存、运输严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中的各项规定进行；噪声监测严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《环境监测技术规范》（噪声部分）中各项规定进行；采样过程环境条件符合上述标准的规定。

# 7.4验收监测结论

（1）概况

2021年1月19日，吕梁市生态环境局交城分局以交环行审[2021]1号《交城县西营镇污水处理厂提标改造工程项目环境影响报告表的批复》。批复后我单位组织人力、物力、财力认真按照环评提出的要求与主体工程同时逐项建设，我单位该工程已全部施工完毕，按照环保要求落实了相关措施，满足环保要求，符合环境影响报告表和批复的要求，对周围环境没有造成不利影响。

（2）污染影响监测结果

（3）验收监测结论

交城县西营污水处理厂提标改造工程项目在建设过程中执行了环境影响评价和“三同时”制度，环境保护手续齐全，总体上落实了环境影响报告表和环评批复中提出的污染防治措施，环保设施运行状况良好，污水处理站出水化学需氧量、氨氮、总磷达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）标准，其余污染物均能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准，能够做达标排放。

综合上述结果，工程基本达到竣工环境保护验收条件，基本满足验收条件。后期将加强管理，定期对环保设备进行维护。

# 八.存在问题及建议

1、加强厂区道路清扫

2、建立健全环保组织机构和环保管理制度，完善环保设施运行台账记录，加强各类环保设施的运行管理，确保污染物稳定达标排放。

第二部分

附件

第三部分

专家意见

交城县西营污水处理厂提标改造工程项目竣工环保验收（自行）意见

2022年1月16日，交城县西营污水处理厂提标改造工程项目竣工环境保护验收监测报表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。提出意见如下：

## 一、工程建设基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目租赁位于山西省吕梁市交城县西营镇西营村，主要建设内容为污水处理系统及其配套工程等。同时配套环保工程和公用工程。工程主要建设内容见表1。

表1  工程主要建设内容

| 项目名称 | 环评中建设内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 污水处理设施 | 调节池 | 地下钢筋混凝土结构，总占地面积约151.62m2，现有中间水池、污泥浓缩池、清水池改造。1座。 | 地下钢筋混凝土结构，总占地面积约151.62m2，现有中间水池、污泥浓缩池、清水池改造。1座。 |
|  |  | 平流式沉淀池 | 地下钢筋混凝土结构，总占地面积约111.29m2。2座，每座有效尺寸14.8m×3.2m×3.2m。 | 地下钢筋混凝土结构，总占地面积约111.29m2。2座，每座有效尺寸14.8m×3.2m×3.2m。 |
|  |  | 平流式沉淀池中间水池 | 地下钢筋混凝土结构，有效尺寸2.0m×4.0m×3.85m。1座。 | 地下钢筋混凝土结构，有效尺寸2.0m×4.0m×3.85m。1座。 |
|  |  | G-BAF池 | 框架结构，总占地面积约195.655m2。有效尺寸15m×10m×6m。 | 框架结构，总占地面积约195.655m2。有效尺寸15m×10m×6m。 |
|  |  | 混凝絮凝池 | 钢板焊制，总占地面积约7.75m2。混凝池1座，有效尺寸1.0m×1.0m×2.0m；絮凝池1座，有效尺寸1.5m×1.5m×2.95m | 钢板焊制，总占地面积约7.75m2。混凝池1座，有效尺寸1.0m×1.0m×2.0m；絮凝池1座，有效尺寸1.5m×1.5m×2.95m |
|  |  | 竖流式沉淀池 | 半地上钢筋混凝土结构，总占地面积约61.04m2。2座，每座占地面积30.52m2。 | 半地上钢筋混凝土结构，总占地面积约61.04m2。2座，每座占地面积30.52m2。 |
|  |  | 竖流式沉淀中间水池 | 地下钢筋混凝土结构，有效尺寸2.0m×4.0m×3.85m。1座。 | 地下钢筋混凝土结构，有效尺寸2.0m×4.0m×3.85m。1座。 |
|  |  | 消毒池 | 地下钢筋混凝土结构，总占地面积约42.25m2，现有沉淀池改造。 | 地下钢筋混凝土结构，总占地面积约42.25m2，现有沉淀池改造。 |
|  |  | 污泥浓缩池 | 地下钢筋混凝土结构，总占地面积约42.25m2，现有沉淀池改造。2座。 | 地下钢筋混凝土结构，总占地面积约42.25m2，现有沉淀池改造。2座。 |
| 辅助 工程 | 综合生产厂房 | 鼓风机房 | 砖混结构，总占地面积约26.52m2。 | 砖混结构，总占地面积约26.52m2。 |
|  |  | 加药间 | 砖混结构，总占地面积约56.8m2。 | 砖混结构，总占地面积约56.8m2。 |
|  |  | 污泥脱水间 | 砖混结构，总占地面积约36.66m2。 | 砖混结构，总占地面积约36.66m2。 |
| 公用 工程 | 供电 | 引自西营村变电站，污水处理厂内设有高压配电室 | 引自西营村变电站，污水处理厂内设有高压配电室 |
|  | 供水 | 由西营村市政给水管网供给 | 由西营村市政给水管网供给 |
|  | 采暖 | 本项目办公采暖采用空调供热，车间采用伞形燃气器具采暖。 | 本项目办公采暖采用空调供热，车间采用伞形燃气器具采暖。 |
| 环保 工程 | 废气 | 调节池、污泥浓缩池 | 水处理设施均设置于地下，加盖封闭处理，厂区进行绿化 | 水处理设施均设置于地下，加盖封闭处理，厂区进行绿化 |
|  | 生活污水 | 食堂废水经隔油池后与其他生活污水一起排入集水井，经污水站处理达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后，排入磁窑河。污水处理站工艺为：格栅+沉砂+气浮+调节池+水解酸化+A/O+沉淀+G-BAF+混凝絮凝沉淀+多介质（石英砂）过滤+活性炭过滤+消毒+自动在线装置。 | 食堂废水经隔油池后与其他生活污水一起排入集水井，经污水站处理后化学需氧量、氨氮、总磷达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）标准，其余污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后排入磁窑河。污水处理站工艺为：格栅+沉砂+气浮+调节池+水解酸化+A/O+沉淀+G-BAF+混凝絮凝沉淀+多介质（石英砂）过滤+活性炭过滤+消毒+自动在线装置。 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，污水泵置于地下，鼓风机置于室内，厂房屏蔽，定期检修 | 选用低噪声设备，污水泵置于地下，鼓风机置于室内，厂房屏蔽，定期检修 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 厂房内设置封闭式垃箱收集职工产生的生活垃圾，定期清运 | 厂房内设置封闭式垃箱收集职工产生的生活垃圾，定期清运 |
|  |  | 栅渣 | 格栅井产生的栅渣与污泥脱水机脱水后的污泥（污泥含水率小于60%）送交城县垃圾处理厂处置；滤液返回集水井进行处理。 | 格栅井产生的栅渣与污泥脱水机脱水后的污泥（污泥含水率小于60%）送交城县垃圾处理厂处置；滤液返回集水井进行处理。 |
|  |  | 脱水污泥 |  |  |
|  |  | 废石英砂 | 返回设备厂家 | 返回设备厂家 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 危险固体废物 | 建设一座15m2的危废暂存间，危险废物暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理 | 建设一座15m2的危废暂存间，危险废物暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理 |
| 依托工程 | 办公生活区 | 办公楼尺寸26.7m×7.8m×8.9m，采用双层砖混结构。一层为食堂、门卫、机修车间及仓库，二楼为办公室、职工休息室、会议室、资料室等。 | 办公楼尺寸26.7m×7.8m×8.9m，采用双层砖混结构。一层为食堂、门卫、机修车间及仓库，二楼为办公室、职工休息室、会议室、资料室等。 |
|  | 人员依托 | 本项目不新增人员，从现有人员中调配 | 劳动定员8人 |
|  | 污水处理站构筑物依托 | 依托现有污水处理站的格栅渠、集水井、旋流沉砂池、气浮池、水解酸化池、A/O池、多介质过滤器、活性炭过滤器 | 依托原有污水处理站的格栅渠、集水井、旋流沉砂池、气浮池、水解酸化池、A/O池、多介质过滤器、活性炭过滤器 |

## （二）建设过程及环评审批情况

项目于2019年6月17日在交城县发展和改革局以交发改审字[2019]22号备案。2020年12月，交城县西营污水处理厂委托国环乾景（天津）环境科技有限公司编制完成了《交城县西营污水处理厂提标改造工程项目环境影响报告表》。2021年1月19日，吕梁市生态环境局交城分局以交环行审[2021]1号《交城县西营镇污水处理厂提标改造工程项目环境影响报告表的批复》。交城县西营镇污水处理厂提标改造工程项目2021年1月开始进行建设，2021年1月建设完成，2021年1月开始调试。在建设过程中做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

## （三）投资情况

项目总投资970万元，其中环保投资970万元，占到投资总额的100%。

## （四）验收范围

本次验收范围为交城县西营污水处理厂提标改造工程项目。

## 二、工程变动情况

表2  项目变更情况分析一览表

| 序号 | 建设内容 | 环评要求措施 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栅渣 | 本项目产生的栅渣、污泥经脱水处理后，送往厂内污泥暂存场暂存，暂存场须做到防风、防雨、防渗 | 本项目栅渣、污泥直接清运至运输车上，直接外运，不在厂内暂存，故未设置污泥暂存场 |
| 2 | 脱水污泥 |  |  |
| 3 | 调节池、污泥浓缩池 | 产生的废气经收集后采取生物过滤对废气进行治理 | 格栅间封闭；污泥及时清运；旋流沉砂池、A/O 池及污泥浓缩池水处理设施均设置于地下，加盖封闭处理；G-BAF池体加盖封闭处理；加强厂绿化 |

## 本项目变更内容能够满足环评要求，能够做到达标排放。根据《关于印发水电等九个行业建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办〔2015〕52号、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》环办环评〔2018〕6号、《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函〔2020〕688号，本项目所变更工程内容不属于重大变更。

## 三、环境保护设施建设情况

## 1、环评报告表提出的主要环境污染治理及落实情况

表3  环保措施落实情况表

| 项目名称 | 环评中建设内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 环保 工程 | 废气 | 调节池、污泥浓缩池 | 水处理设施均设置于地下，加盖封闭处理，厂区进行绿化 | 格栅间封闭；污泥及时清运；旋流沉砂池、A/O 池及污泥浓缩池水处理设施均设置于地下，加盖封闭处理；G-BAF池体加盖封闭处理；加强厂绿化 |
|  | 生活污水 | 食堂废水经隔油池后与其他生活污水一起排入集水井，经污水站处理达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后，排入磁窑河。污水处理站工艺为：格栅+沉砂+气浮+调节池+水解酸化+A/O+沉淀+G-BAF+混凝絮凝沉淀+多介质（石英砂）过滤+活性炭过滤+消毒+自动在线装置。 | 食堂废水经隔油池后与其他生活污水一起排入集水井，经污水站处理后化学需氧量、氨氮、总磷达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）标准，其余污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后排入磁窑河。污水处理站工艺为：格栅+沉砂+气浮+调节池+水解酸化+A/O+沉淀+G-BAF+混凝絮凝沉淀+多介质（石英砂）过滤+活性炭过滤+消毒+自动在线装置。 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，污水泵置于地下，鼓风机置于室内，厂房屏蔽，定期检修 | 选用低噪声设备，污水泵置于地下，鼓风机置于室内，厂房屏蔽，定期检修 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 厂房内设置封闭式垃箱收集职工产生的生活垃圾，定期清运 | 厂房内设置封闭式垃箱收集职工产生的生活垃圾，定期清运 |
|  |  | 栅渣 | 格栅井产生的栅渣与污泥脱水机脱水后的污泥（污泥含水率小于60%）送交城县垃圾处理厂处置；滤液返回集水井进行处理。 | 格栅井产生的栅渣与污泥脱水机脱水后的污泥（污泥含水率小于60%）送交城县垃圾处理厂处置；滤液返回集水井进行处理。 |
|  |  | 脱水污泥 |  |  |
|  |  | 废石英砂 | 返回设备厂家 | 返回设备厂家 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 危险固体废物 | 建设一座15m2的危废暂存间，危险废物暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理 | 建设一座15m2的危废暂存间，危险废物暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理 |
| 依托工程 | 办公生活区 | 办公楼尺寸26.7m×7.8m×8.9m，采用双层砖混结构。一层为食堂、门卫、机修车间及仓库，二楼为办公室、职工休息室、会议室、资料室等。 | 办公楼尺寸26.7m×7.8m×8.9m，采用双层砖混结构。一层为食堂、门卫、机修车间及仓库，二楼为办公室、职工休息室、会议室、资料室等。 |
|  | 人员依托 | 本项目不新增人员，从现有人员中调配 | 劳动定员8人 |
|  | 污水处理站构筑物依托 | 依托现有污水处理站的格栅渠、集水井、旋流沉砂池、气浮池、水解酸化池、A/O池、多介质过滤器、活性炭过滤器 | 依托原有污水处理站的格栅渠、集水井、旋流沉砂池、气浮池、水解酸化池、A/O池、多介质过滤器、活性炭过滤器 |

2、环评批复提出的主要环境污染治理及落实情况

根据该项目的环境影响报告表批复，本项目应建环保设施建设情况见表4。

表4  环评批复要求及执行情况表

| 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 1、落实好"以新带老"的工作，对原有工程中存在的环保问题进行逐一整改落实。施工期认真做好各项污染防治工作，严格落实"六个百分之百"要求，切实减少废气、废水、噪声、固废对环境的影响。 | 落实了"以新带老"的工作，对原有工程中存在的环保问题进行了逐一整改落实。施工期认真做好了各项污染防治工作，严格落实了"六个百分之百"要求，切实减少了废气、废水、噪声、固废对环境的影响。 |
| 2、落实好大气污染防治措施。集水井（格栅）、旋流沉砂池、调节池、水解酸化池、A/O池、污泥浓缩池地下设置，各加盖处理，污泥脱水机房全封闭，及时清运污泥，并对各设施产生的废气经收集后采取生物过滤对废气进行治理。新建污水处理设施应结合周边敏感点位置，优化总平布局，加强厂区绿化，建立生态屏障，吸附部分臭味，减轻恶臭影响，确保厂界无组织污染物浓度须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值要求。 | 落实了大气污染防治措施。集水井（格栅）、旋流沉砂池、调节池、水解酸化池、A/O池、污泥浓缩池地下设置，各加盖处理，污泥脱水机房全封闭，及时清运污泥。污水处理设施结合周边敏感点位置，优化了总平布局，加强了厂区绿化，建立了生态屏障，吸附了部分臭味，减轻了恶臭影响，确保厂界无组织污染物浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值要求。 |
| 3、加强环境管理，落实环保岗位责任，营运期落实进水水质自动监测及报警装置，认真监控进水水质、水量等指标的情况，确保污水符合项目设计进行水质要求。根据进水水质、水量进一步优化工艺设计参数，确保出水指标满足《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中表2中限值，未包含的水质因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，废水达标排放。各污水处理构筑物边侧及池底等均须采取HDPE膜+防渗混凝土等防渗措施，防止地下水环境污染。 | 加强了环境管理，落实了环保岗位责任，营运期落实了进水水质自动监测及报警装置，认真监控进水水质、水量等指标的情况，确保了污水符合项目设计进行水质要求。根据进水水质、水量进一步优化了工艺设计参数，确保出水指标满足《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中表2中限值，未包含的水质因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，废水达标排放。各污水处理构筑物边侧及池底等采取了HDPE膜+防渗混凝土等防渗措施，防止地下水环境污染。 |
| 4、落实好噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，选用低噪声设备，高噪声源须在厂房内安装并采取隔声、消声等措施，确保厂界噪声 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求限值。 | 落实了噪声污染防治措施。优化了厂区平面布置，选用了低噪声设备，高噪声源须在厂房内安装并采取隔声、消声等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求限值。 |
| 5、按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。废机油、含油抹布、含油手套等属于危险废物，必须严格按照国家和省危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置，并执行危险废物转移联单制度。本项目产生的栅渣、污泥经脱水处理后，送往厂内污泥暂存场暂存，暂存场须做到防风、防雨、防渗。污泥及栅渣含水率须小于60%，方可运至垃圾填埋场卫生填埋;运输时应采用密闭车辆，杜绝沿途撒落和流失，防止二次污染。废石英砂、废活性炭收集后交由厂家回收处理，生活垃圾集中收集，定期运交由环卫部门统一处理。 | 按照分类收集和综合利用的原则，落实了固体废物的处理处置，防止造成二次污染。废机油、含油抹布、含油手套等属于危险废物，严格按照国家和省危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置，并执行危险废物转移联单制度。本项目产生的栅渣、污泥经脱水处理后，直接装车清运，不在厂内暂存。污泥及栅渣含水率须小于60%，方可运至垃圾填埋场卫生填埋；运输时采用密闭车辆，杜绝沿途撒落和流失，防止二次污染。废石英砂、废活性炭收集后交由厂家回收处理，生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门统一处理。 |
| 6、加强运营期的环境管理和监测。按照环境管理和监测的要求，规范排污口的建设，设立环保标识标牌。在废水进口及总排口要安装连续自动监测和监控系统，并与生态环境部门监控平台联网，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝超标和事故排污。 | 加强了运营期的环境管理和监测。按照环境管理和监测的要求，规范了排污口的建设，设立了环保标识标牌。在废水进口及总排口安装了连续自动监测和监控系统，并与生态环境部门监控平台联网，确保了污染物长期稳定达标排放，杜绝了超标和事故排污。 |

## 四、环境保护设施调试结果

（一）环保设施处理效率

表5  环保设施处理效率分析表

| 类别 | 污染工序 | 污染物 | 环保措施 | 处理效率 | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理单元污泥处理单元 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 格栅间封闭；污泥及时清运；旋流沉砂池、A/O 池及污泥浓缩池水处理设施均设置于地下，加盖封闭处理；G-BAF池体加盖封闭处理；加强厂绿化 | - | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) |
| 废水 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮等 | 食堂废水经隔油池后与其他生活污水一起排入集水井，经污水站处理后，排入磁窑河 | 达标排放 | 《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 |
|  | 污水处理工程 | CODcr、BOD5、SS、氨氮等 | 污水处理站工艺为：格栅+沉砂+气浮+调节池+水解酸化+A/O+沉淀+G-BAF+混凝絮凝沉淀+多介质（石英砂）过滤+活性炭过滤+消毒+自动在线装置。污水站处理后污水化学需氧量、氨氮、总磷达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）标准，其余污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后排入磁窑河。 | 达标排放 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、减振、厂房隔声 |  | 厂界达标 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 厂房内设置封闭式垃箱收集职工产生的生活垃圾，定期清运 | 合理处置 | 合理处置 |
|  | 栅渣 | 格栅井产生的栅渣与污泥脱水机脱水后的污泥（污泥含水率小于60%）送交城县垃圾处理厂处置；滤液返回集水井进行处理。 | 合理处置 | 合理处置 |
|  | 脱水污泥 |  |  | 合理处置 |
|  | 废石英砂 | 返回设备厂家 | 合理处置 | 合理处置 |
|  | 废活性炭 |  |  |  |
|  | 废机油 | 建设一座15m2的危废暂存间，危险废物暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理 | 合理处置 | 合理处置 |

## （二）污染物排放情况

## 五、工程建设对环境的影响

## 1、对环境空气的影响

## 本项目厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度监控点的浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中标准的要求，达标率100%。

## 本项目对周边环境空气影响较小。

## 2、对水环境的影响

## 污水处理站出水中的化学需氧量、氨氮、总磷达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）标准，其余污染物均能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准，能够做达标排放。综上所述，本项目对水环境的影响很小。

## 3、对声环境的影响

## 由监测结果可知，项目厂界噪声昼、夜间均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的标准中2类标准限值要求，周边敏感点新立村噪声昼、夜间均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求。

## 综上所述，本项目对周围声环境影响较小。

## 六、验收结论

## 交城县西营污水处理厂提标改造工程项目在建设过程中执行了环境影响评价和“三同时”制度，环境保护手续齐全，总体上落实了环境影响报告表和环评批复中提出的污染防治措施，污染源监测表明其主要污染物排放满足达标排放要求，项目具备竣工环保验收条件，验收组原则同意项目通过竣工环境保护验收。

## 七、后续要求

## ①进一步完善环保设施，加强管理，确保污染物长期稳定达标排放。

## ②定期维护水处理设施，确保设施运行良好。

## 八、验收人员信息（见附件）

2022年1月16日

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 交城县西营污水处理厂提标改造工程项目 | 项目代码 | 2019141122--77-01-011149 | 建设地点 | 山西省吕梁市交城县西营镇西营村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | D4620 污水处理及其再生利用 | 建设性质 | (新建 (改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 北纬37°28′0.48″ 东经112°7′21.72″ |
|  | 设计生产能力 | 日处理1500m3/d | 实际生产能力 | 日处理1500m3/d | 环评单位 | 国环乾景（天津）环境科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 吕梁市生态环境局交城分局 | 审批文号 | 交环行审[2021]1号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2021年1月 | 竣工日期 | 2021年1月 | 排污许可证申领时间 | 2019年6月21日（2021年2月23日变更） |
|  | 环保设施设计单位 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 环保设施施工单位 | 中铁三局集团有限公司 | 本工程排污许可证编号 | 91141122MA0HH6A807001R |
|  | 验收单位 | 吕梁市生态环境局交城分局 | 环保设施监测单位 | 太原市福兴顺科技有限公司、山西同源国益环境监测 有限公司 | 验收监测时工况 | 51%生产负荷 |
|  | 投资总概算（万元） | 958.52 | 环保投资总概算（万元） | 958.52 | 所占比例（%） | 100 |
|  | 实际总投资 | 970 | 实际环保投资（万元） | 970 | 所占比例（%） | 100 |
|  | 废水治理（万元） | 911 | 废气治理（万元） | 5 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 50 | 绿化及生态（万元） | 2 | 其他（万元） | - |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 8760h |
| 运营单位 |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | 2021年12月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

图3-2  地理位置图

办公区

混凝沉淀池

N

污泥

浓缩

污泥

浓缩

水解酸化

调节池

沉砂池

气浮池

过滤

消毒

G-BAF

G-BAF

A/O

进水泵站

0          7m

比例尺

平流沉淀池